# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

# УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

# НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Сборник 26

# ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ДБН Д.2.2-26-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

# Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 26. Теплоизоляционные работы | ДБН Д.2.2-26-99 Взамен СНУ-93 Сборник 26 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## 1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении теплоизоляционных работ.

1.1.2 Нормы настоящего сборника предназначены для определения потребности в ресурсах при проведении работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений, аппаратов, оборудования, турбин, а также холодных поверхностей колонн, стен, покрытий и перекрытий (сверху и снизу).

1.1.3 Нормы групп 29 -33 предназначены для изоляции холодных поверхностей, нормы группы 34 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией. Нормы группы 29 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), групп 30,31,32 - изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), группы 33 - изделий из пенопласта.

Нормы группы 29 разработаны с учетом применения пенобетонных плит. В случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда рабочих-строителей следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим нормам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

Нормы на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают ресурсов на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

- при изоляции стен и колонн - по нормам ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков";

- при изоляции перекрытий - по нормам ДБН Д.2.2-11  "Полы";

- при изоляции покрытий - по нормам ДБН Д.2.2.-12  "Кровли";

- при изоляции трубопроводов и оборудования - по нормам группы 24 настоящего сборника.

Нормами 1,3,4 группы 30; нормами 1,3,4 группы 33 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.

1.1.4 Нормы на изоляцию 10 метров трубопроводов составлены на изоляцию труб диаметром до 820 мм и распространяются на изоляцию цилиндрических поверхностей оборудования, а также фасонных частей такого же диаметра. При больших диаметрах следует применять нормы на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей.

1.1.5 Расход теплоизоляционных изделий и материалов для изоляции оборудования и трубопроводов следует принимать по проектным данным с учетом коэффициентов уплотнений, принимаемых по СНиП 2.04.14-88  "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

Расход покровных материалов и материалов пароизоляционного слоя следует принимать по проектным данным с учетом коэффициентов расхода на изготовление деталей покрытия и монтаж.

Расход теплоизоляционных, покровных и пароизоляционных изделий и материалов на 10 метров трубопроводов и 10 м2 плоских поверхностей, учитывающий указанные коэффициенты, приведен в таблицах 1-17.

1.1.6 Нормами учтены затраты труда и время эксплуатации машин на уплотнение материалов.

1.1.7 Нормами сборника учтено устройство каркасов из проволоки или сетки.

1.1.8 Окраску изолированных поверхностей принимать по нормам ДБН Д.2.2-15  "Отделочные работы" и ДБН 2.2-13  "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.1.9 Нормы групп 27, 28 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов.

Устройство каркасов, предусмотренных проектом, учитывать дополнительно.

1.1.10 Нормами на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках и опорных колец на горизонтальных участках.

Ресурсы на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по нормам группы 25.

1.1.11 Нормами сборника учтены следующие вспомогательные работы:

- текущая правка, заточка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

- установка и перемещение переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;

- перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.1.12 Применение средств подмащивания (устройство лесов, применение автогидроподъемников и др.) при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства (ПОС) или проектом производства работ (ППР). Устройство лесов следует нормировать по ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков".

1.1.13 Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам, а на работы по их установке следует составлять индивидуальные нормы с утверждением в установленном порядке.

1.1.14 Нормы предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м. При производстве работ на высоте свыше 10 м к нормам затрат труда рабочих-строителей применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

- от 10 м до 15 м    -  1,15

- от 16 м до 30 м    -  1,2

- от 31 м до 50 м    -  1,25

- от 51 м до 60 м    -  1,4

- свыше 60 м          - 1,5.

1.1.15 Нормы предусматривают производство работ в неудобных и стесненных условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу, изоляцию трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков, при изоляции поверхностей площадью 10 м2, расположенных в различных помещениях или на расстоянии друг от друга свыше 50 м, при изоляции трубопроводов со спутником), а так же при температуре воздуха в рабочей зоне от 0 до +40 градусов С.

Для учета влияния усложненных условий производства работ к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в  "Указаниях по применению ресурсных сметных норм на строительные работы".

1.1.16 В случае, когда толщина изоляционного слоя и диаметр труб не совпадают с указанными в нормах данного сборника, затраты труда рабочих-строителей и эксплуатация машин принимаются по большему ближайшему значению, а расход теплоизоляционных материалов или покрывного слоя рассчитывается по формулам (1), (2) подраздела 1,2; вспомогательных - по интерполяции.

1.1.7 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по изоляции трубопроводов материалами, учтенными нормами, за исключением изоляции известково-кремнеземистыми изделиями, асбестоперлитовой изоляцией методом напыления, определяется длиной трубопровода, включая фитинги. Арматура проектной длины и фланцевые соединения с прилегающими патрубками длиной по 100 мм в длину трубопровода не включаются.

Объем работ с изоляции арматуры и фланцевых соединений учитывается отдельно.

1.2.2 Объем работ по изоляции известково-кремнеземистыми изделиями, асбестоперлитовой изоляции методом напыления следует исчислять по объему конструкции изоляции  "в деле", согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки.

1.2.3 Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и арматуры, а также возле всякого рода люков, штуцер, отверстий на оборудовании учтен нормами. Длина изолируемых измеряется без вычета указанных мест.

1.2.4 Объем работ по изоляции холодных поверхностей строительных конструкций определяется умножением площади изолируемой поверхности на толщину изоляции согласно проекту. Объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается, так как их устройство предусмотрено отдельно группами 29 и 32.

1.2.5 Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять отдельно для перекрытий и для колонн. При этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий.

1.2.6 Расход теплоизоляционных материалов вида цилиндров, полуцилиндров, плит, сегментов и других заготовок, приведенный в таблицах, принят с учетом применения для фасонных узлов трубопроводов готовых изделий заводского изготовления. При отсутствии соответствующей номенклатуры изделий заводского изготовления и необходимости изоляции фасонных узлов трубопроводов по месту, расход материалов принимать с коэффициентом 1,25.

Это же правило распространяется при использовании для изоляции холстов, лент и волокон.

1.2.7 Нормы расхода теплоизоляционных материалов и материалов для покрытия тепловой изоляции рассчитываются на 10 м длины трубопровода.

Расход теплоизоляционных материалов рассчитывается по формуле (1), а материалов на покрытие изоляции - по формуле (2).

V=( x (d + () x ( x 10 x KV            (1)

F=( x (d + 2 x () x 10 x KF               (2)

где:         V - нормативный объем теплоизоляционных материалов, м3;

F - площадь материалов для покрытия тепловой изоляции, м2;

d - наружный диаметр трубы изолируемого трубопровода, м;

( - толщина изоляционного слоя, м.

KV и Kf - комплексные коэффициенты, которые в зависимости от типа теплоизоляционных материалов и материалов покрытия теплоизоляции учитывают:

- трудноустранимые отходы и потери (К1);

- коэффициент уплотнения теплоизоляционного материала (К2);

- коэффициент расхода на изготовление (К3);

- коэффициент расхода на изоляцию (К4);

- коэффициент на гофрирование (К5).

Составляющие комплексных коэффициентов перемножаются.

В таблицах 1-10 и 11-17 технической части приведены расходы материалов соответственно для теплоизоляции и укрытия тепловой изоляции, рассчитанные по указанным формулам с учетом комплексных коэффициентов расхода.

В таблицах 1-10 расход материалов приведен с учетом отходов и потерь в размере 3%.

В примечаниях к таблицам приведены значения коэффициентов для учета комплексного коэффициента расходов материалов с указыванием обосновывающих нормативных документов.

При выполнении теплоизоляционных работ на трубопроводах, диаметры которых и толщина изоляционного слоя не указаны в таблицах, расход материалов определяются по формулам (1) и (2) с использованием коэффициентов, приведенных в примечаниях к соответствующим таблицам.

Таблица 1 - Расход теплоизоляционных материалов на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | 0,047 | 0,075 | 0,110 | 0,151 | 0,199 | - | - | - |
| 25 | 0,053 | 0,084 | 0,121 | 0,165 | 0,215 | 0,272 | 0,335 | 0,404 |
| 32 | 0,060 | 0,093 | 0,133 | 0,179 | 0,231 | 0,290 | 0,355 | 0,427 |
| 38 | 0,066 | 0,101 | 0,142 | 0,190 | 0,245 | 0,305 | 0,373 | 0,447 |
| 45 | 0,073 | 0,110 | 0,154 | 0,204 | 0,260 | 0,324 | 0,393 | 0,469 |
| 57 | 0,084 | 0,126 | 0,173 | 0,227 | 0,288 | 0,355 | 0,428 | 0,508 |
| 76 | 0,103 | 0,150 | 0,204 | 0,264 | 0,331 | 0,404 | 0,483 | 0,570 |
| 89 | - | 0,167 | 0,225 | 0,289 | 0,360 | 0,437 | 0,521 | 0,612 |
| 108 | - | 0,192 | 0,256 | 0,326 | 0,403 | 0,487 | 0,577 | 0,673 |
| 133 | - | 0,224 | 0,296 | 0,375 | 0,460 | 0,551 | 0,649 | 0,754 |
| 159 | - | 0,258 | 0,338 | 0,425 | 0,519 | 0,619 | 0,725 | 0,838 |
| 219 | - | 0,335 | 0,435 | 0,542 | 0,655 | 0,774 | 0,900 | 1,032 |
| Примечание. Расход материалов указан для: цилиндров и полуцилиндров минераловатных на |
| синтетическом связующем, цилиндров и полуцилиндров из ФРП, шнуров минераловатных и |
| асбестовых, полотна холсто-прошивного ХПС, полотна иглопробивного ИПС-Т, холстов ВВ-Г и ВВ-Т. |

Таблица 2 - Расход сегментов из пенопласта ФРП-1 на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 273 | 0,294 | 0,405 | 0,523 | 0,647 |
| 325 | 0,345 | 0,472 | 0,607 | 0,747 |
| 377 | 0,395 | 0,540 | 0,691 | 0,848 |
| 426 | 0,443 | 0,603 | 0,770 | 0,944 |
| 476 | 0,491 | 0,668 | 0,851 | 1,041 |
| 529 | 0,543 | 0,736 | 0,937 | 1,144 |
| 630 | 0,641 | 0,867 | 1,100 | 1,340 |
| 720 | 0,728 | 0,984 | 1,246 | 1,514 |
| 820 | 0,825 | 1,113 | 1,408 | 1,709 |

Таблица 3 - Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марок 50, 75 на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Расход плит минераловатных марок 50, 75, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 108 | 0,287 | 0,383 | 0,489 | 0,605 | 0,730 | 0,865 | 1,010 | 1,328 | 1,685 | 2,081 | 2,516 | 2,990 |
| 133 | 0,336 | 0,444 | 0,562 | 0,690 | 0,827 | 0,974 | 1,131 | 1,474 | 1,855 | 2,275 | 2,735 | 3,233 |
| 159 | 0,386 | 0,507 | 0,638 | 0,778 | 0,928 | 1,088 | 1,257 | 1,625 | 2,032 | 2,477 | 2,962 | 3,485 |
| 219 | 0,503 | 0,653 | 0,813 | 0,982 | 1,161 | 1,350 | 1,548 | 1,975 | 2,440 | 2,943 | 3,486 | 4,067 |
| 273 | 0,608 | 0,784 | 0,970 | 1,165 | 1.371 | 1,586 | 1,810 | 2,289 | 2,806 | 3,363 | 3,958 | 4,592 |
| 325 | 0,709 | 0,910 | 1,121 | 1,342 | 1,573 | 1,813 | 2,063 | 2,592 | 3,160 | 3,767 | 4,412 | 5,096 |
| 377 | 0,810 | 1,036 | 1,273 | 1,519 | 1,775 | 2,040 | 2,315 | 2,895 | 3,513 | 4,170 | 4,866 | 5,601 |
| 426 | 0,905 | 1,155 | 1,415 | 1,685 | 1,965 | 2,254 | 2,553 | 3,180 | 3,846 | 4,551 | 5,294 | 6,077 |
| 476 | 1,002 | 1,277 | 1,561 | 1,855 | 2,159 | 2,473 | 2,796 | 3,471 | 4,186 | 4,939 | 5,731 | 6,562 |
| Примечание. При расчете расходов плит минераловатных на синтетическом связующем марок 50, 75 |
| учтен коэффициент уплотнения - 1,5 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция |
| оборудования и трубопроводов". |

Таблица 4 - Расход плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Расход плит минераловатных марки 125, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 529 | 0,884 | 1,124 | 1,372 | 1,628 | 1,892 | 2,163 | 2,442 | 3,024 | 3,637 | 4,281 | 4,955 | 5,661 |
| 630 | 1,041 | 1,320 | 1,608 | 1,903 | 2,206 | 2,516 | 2,835 | 3,495 | 4,186 | 4,908 | 5,661 | 6,446 |
| 720 | 1,180 | 1,495 | 1,817 | 2,147 | 2,485 | 2,831 | 3,184 | 3,914 | 4,675 | 5,467 | 6,290 | 7,145 |
| 820 | 1,336 | 1,689 | 2,050 | 2,419 | 2,796 | 3,180 | 3,572 | 4,380 | 5,219 | 6,089 | 6,989 | 7,921 |
| Плоская поверхность, | 0,494 | 0,618 | 0,742 | 0,865 | 0,989 | 1,112 | 1,236 | 1,483 | 1,730 | 1,978 | 2,225 | 2,472 |
| 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При расчете расхода плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 учтен |
| коэффициент уплотнения - 1,2 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования |
| и трубопроводов". |

Таблица 5 - Расход плит из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем марок          ППТ-50, ППТ-75 на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Расход плит ППТ-50, ППТ-75, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 529 | 0,847 | 1,077 | 1,315 | 1,560 | 1,813 | 2,073 | 2,341 | 2,898 | 3,485 | 4,102 | 4,749 | 5,426 |
| 630 | 0,997 | 1,265 | 1,541 | 1,823 | 2,114 | 2,411 | 2,716 | 3,349 | 4,011 | 4,704 | 5,426 | 6,177 |
| 720 | 1,131 | 1,433 | 1,742 | 2,058 | 2,382 | 2,713 | 3,051 | 3,751 | 4,480 | 5,239 | 6,028 | 6,847 |
| 820 | 1,280 | 1,619 | 1,965 | 2,318 | 2,679 | 3,048 | 3,424 | 4,198 | 5,001 | 5,835 | 6,698 | 7,591 |
| Плоская поверхность, | 0,474 | 0,592 | 0,711 | 0,829 | 0,948 | 1,066 | 1,185 | 1,421 | 1,658 | 1,895 | 2,132 | 2,369 |
| 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При расчете расхода плит из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем |
| марок ППТ-50, ППТ-75 учтен коэффициент уплотнения - 1,15 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 |
| "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". |

Таблица 6 - Расход матов из стеклянного штапельного волокна марок МТ-35, МТ-50 на                синтетическом связующем на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр Трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 0,201 | 0,277 | 0,363 | 0,460 | 0,567 | - | - | - |
| 76 | 0,240 | 0,326 | 0,422 | 0,529 | 0,646 | - | - | - |
| 89 | 0,267 | 0,360 | 0,463 | 0,576 | 0,700 | 0,834 | 0,979 | - |
| 108 | 0,306 | 0,409 | 0,522 | 0,645 | 0,779 | 0,923 | 1,077 | - |
| 133 | 0,358 | 0,474 | 0,600 | 0,736 | 0,882 | 1,039 | 1,206 | - |
| 159 | 0,412 | 0,541 | 0,680 | 0,830 | 0,990 | 1,160 | 1,341 | - |
| 219 | 0,536 | 0,696 | 0,867 | 1,047 | 1,238 | 1,440 | 1,652 | - |
| 273 | 0,648 | 0,836 | 1,034 | 1,243 | 1,462 | 1,691 | 1,931 | - |
| 325 | 0,756 | 0,971 | 1,196 | 1,432 | 1,677 | 1,934 | 2,200 | 2,765 |
| 377 | 0,864 | 1,105 | 1,357 | 1,620 | 1,893 | 2,176 | 2,470 | 3,088 |
| 426 | 0,965 | 1,232 | 1,510 | 1,798 | 2,096 | 2,404 | 2,723 | 3,392 |
| 476 | 1,069 | 1,362 | 1,665 | 1,979 | 2,303 | 2,637 | 2,982 | 3,703 |
| Примечание. При расчете расхода матов из стеклянного штапельного волокна на синтетическом |
| связующем учтен коэффициент уплотнения - 1,6 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 |
| "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". |

Таблица 7 - Расход матов из супертонкого стеклянного волокна без связывающего на 10 м                       изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 0,364 | 0,502 | 0,659 | 0,834 | 1,028 | 1,241 | - | - |
| 76 | 0,435 | 0,591 | 0,766 | 0,959 | 1,171 | 1,402 | - | - |
| 89 | 0,484 | 0,652 | 0,839 | 1,044 | 1,269 | 1,512 | 1,774 | - |
| 108 | 0,556 | 0,741 | 0,946 | 1,169 | 1,411 | 1,672 | 1,952 | - |
| 133 | 0,649 | 0,859 | 1,087 | 1,333 | 1,599 | 1,883 | 2,186 | - |
| 159 | 0,747 | 0,981 | 1,233 | 1,504 | 1,794 | 2,103 | 2,430 | - |
| 219 | 0,972 | 1,262 | 1,571 | 1,898 | 2,245 | 2,610 | 2,993 | - |
| 273 | 1,175 | 1,516 | 1,875 | 2,253 | 2,650 | 3,066 | 3,500 | - |
| 325 | 1,370 | 1,759 | 2,168 | 2,595 | 3,040 | 3,505 | 3,988 | 5,011 |
| 377 | 1,565 | 2,003 | 2,460 | 2,936 | 3,431 | 3,944 | 4,476 | 5,597 |
| 426 | 1,749 | 2,233 | 2,736 | 3,258 | 3,799 | 4,358 | 4,936 | 6,148 |
| 476 | 1,937 | 2,468 | 3,018 | 3,587 | 4,174 | 4,780 | 5,405 | 6,711 |
| Примечание. При расчете расхода матов из супертонкого стеклянного волокна без связывающего - |
| холстов из базальтового волокна БСТВ-СТ учтен коэффициент уплотнения - 2,9 (для средней |
| плотности 25 кг/м3) в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования |
| и трубопроводов". |

Таблица 8 - Расход матов минераловатных прошивных на 10 м изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 I 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | 0,180 | 0,245 | 0,317 | 0,397 | 0,485 | 0,580 | 0,683 | 0,913 | - | - | - | - |
| 89 | 0,200 | 0,270 | 0,347 | 0,432 | 0,525 | 0,626 | 0,734 | 0,974 | - | - | - | - |
| 108 | 0,230 | 0,307 | 0,391 | 0,484 | 0,584 | 0,692 | 0,808 | 1,062 | - | - | - | - |
| 133 | 0,269 | 0,355 | 0,450 | 0,552 | 0,662 | 0,779 | 0,905 | 1,179 | - | - | - | - |
| 159 | 0,309 | 0,406 | 0,510 | 0,622 | 0,742 | 0,870 | 1,006 | 1,300 | 1,625 | 1,982 | - | - |
| 219 | 0,402 | 0,522 | 0,650 | 0,786 | 0,929 | 1,080 | 1,239 | 1,580 | 1,952 | 2,355 | - | - |
| 273 | 0,486 | 0,627 | 0,776 | 0,932 | 1,097 | 1,269 | 1,448 | 1,831 | 2,245 | 2,690 | - | - |
| 325 | 0,567 | 0,728 | 0,897 | 1,074 | 1,258 | 1,450 | 1,650 | 2,074 | 2,528 | 3,013 | 3,530 | 4,077 |
| 377 | 0,648 | 0,829 | 1,018 | 1,215 | 1,420 | 1,632 | 1,852 | 2,316 | 2,811 | 3,336 | 3,893 | 4,481 |
| 426 | 0,724 | 0,924 | 1,132 | 1,348 | 1,572 | 1,803 | 2,042 | 2,544 | 3,077 | 3,641 | 4,236 | 4,862 |
| 476 | 0,801 | 1,021 | 1,249 | 1,484 | 1,727 | 1,978 | 2,237 | 2,777 | 3,349 | 3,951 | 4,585 | 5,250 |
| 529 | 0,884 | 1,124 | 1,372 | 1,628 | 1,892 | 2,163 | 2,442 | 3,024 | 3,637 | 4,281 | 4,955 | 5,661 |
| 630 | 1,041 | 1,320 | 1,608 | 1,903 | 2,206 | 2,516 | 2,835 | 3,495 | 4,186 | 4,908 | 5,661 | 6,446 |
| 720 | 1,180 | 1,495 | 1,817 | 2,147 | 2,485 | 2,831 | 3,184 | 3,914 | 4,675 | 5,467 | 6,290 | 7,145 |
| 820 | 1,336 | 1,689 | 2,050 | 2,419 | 2,796 | 3,180 | 3,572 | 4,380 | 5,219 | 6,089 | 6,989 | 7,921 |
| Плоская поверхность, | 0,494 | 0,618 | 0,742 | 0,865 | 0,989 | 1,112 | 1,236 | 1,483 | 1,730 | 1,978 | 2,225 | 2,472 |
| 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При расчете расхода для матов минераловатных прошивных учтен коэффициент |
| уплотнения -1,2 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". |

Таблица 9 - Расход изделий минераловатных с гофрированной структурой на 10 м          изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108 | 0,424 | 0,524 | 0,633 | 0,750 | 0,875 | 1,151 | - |
| 133 | 0,487 | 0,598 | 0,717 | 0,844 | 0,980 | 1,277 | - |
| 159 | 0,553 | 0,674 | 0,804 | 0,943 | 1,090 | 1,408 | 1,761 |
| 219 | 0,650 | 0,786 | 0,929 | 1,080 | 1,239 | 1,580 | 1,952 |
| 273 | 0,776 | 0,932 | 1,097 | 1,269 | 1,448 | 1,831 | 2,245 |
| 325 | 0,897 | 1,074 | 1,258 | 1,450 | 1,650 | 2,074 | 2,528 |
| 377 | 1,018 | 1,215 | 1,420 | 1,632 | 1,852 | 2,316 | 2,811 |
| 426 | 1,038 | 1,236 | 1,441 | 1,653 | 1,872 | 2,332 | 2,820 |
| 476 | 1,145 | 1,360 | 1,583 | 1,813 | 2,050 | 2,546 | 3,070 |
| 529 | 1,258 | 1,492 | 1,734 | 1,983 | 2,239 | 2,772 | 3,334 |
| 630 | 1,474 | 1,744 | 2,022 | 2,307 | 2,598 | 3,203 | 3,837 |
| 720 | 1,666 | 1,968 | 2,278 | 2,595 | 2,919 | 3,588 | 4,286 |
| 820 | 1,879 | 2,218 | 2,563 | 2,915 | 3,275 | 4,015 | 4,784 |
| Плоская поверхность, 10 м2 | 0,742 | 0,865 | 0,989 | 1,112 | 1,236 | 1,483 | 1,730 |
| Примечание. При расчете расходов изделий минераловатных с гофрированной структурой |
| учтены коэффициенты уплотнения в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция |
| оборудования и трубопроводов": |
| а) 1,3 - для трубопроводов до Ду 150 мм включительно; |
| б) 1,2 - для трубопроводов от Ду 200 мм до Ду 350 мм включительно; |
| в) 1,1- для трубопроводов свыше Ду 350 мм. |

Таблица 10 - Расход плит минераловатных на битумном связующем для изоляции трубопроводов
сегментами, нарезанными из плит. Норма на 10 м трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|  | Расход материалов, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 219 | 0,386 | 0,502 | 0,624 | 0,755 | 0,892 | 1,037 | 1,190 | 1,517 | 1,875 | 2,262 | 2,679 |
| 273 | 0,467 | 0,602 | 0,745 | 0,895 | 1,053 | 1,218 | 1,391 | 1,759 | 2,156 | 2,584 | 3,041 |
| 325 | 0,545 | 0,699 | 0,862 | 1,031 | 1,208 | 1,393 | 1,585 | 1,992 | 2,428 | 2,894 | 3,390 |
| 377 | 0,622 | 0,796 | 0,978 | 1,167 | 1,364 | 1,568 | 1,779 | 2,224 | 2,700 | 3,204 | 3,739 |
| 426 | 0,695 | 0,888 | 1,088 | 1,295 | 1,510 | 1,732 | 1,962 | 2,444 | 2,955 | 3,497 | 4,068 |
| 476 | 0,770 | 0,981 | 1,199 | 1,425 | 1,659 | 1,900 | 2,148 | 2,667 | 3,216 | 3,795 | 4,404 |
| 529 | 0,849 | 1,080 | 1,318 | 1,564 | 1,817 | 2,078 | 2,346 | 2,905 | 3,493 | 4,112 | 4,760 |
| 630 | 1,000 | 1,268 | 1,544 | 1,828 | 2,118 | 2,417 | 2,723 | 3,357 | 4,021 | 4,714 | 5,438 |
| 720 | 1,134 | 1,436 | 1,745 | 2,062 | 2,387 | 2,719 | 3,058 | 3,759 | 4,490 | 5,251 | 6,042 |
| 820 | 1,283 | 1,622 | 1,969 | 2,324 | 2,685 | 3,055 | 3,431 | 4,207 | 5,013 | 5,848 | 6,713 |
| Плоская поверхность, | 0,475 | 0,594 | 0,712 | 0,831 | 0,950 | 1,068 | 1,187 | 1,425 | 1,662 | 1,899 | 2,137 |
| 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Расход плит на битумном связующем дан с учетом коэффициентов расхода: |
| а) 1,02 - на изоляцию трубопроводов; |
| б) 1,13 - на изготовление сегментов. |

Таблица 11 - Расход металла на покрытие тепловой изоляции трубопроводов. Норма на 10 м  покрытия тепловой изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина теплоизоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|  | Расход металла, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,5 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | 9,9 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,6 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 8,4 | 9,4 | 10 | 11,6 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 9,4 | 10,3 | 11 | 12 | 13,6 | 15 | 16,2 | 17,7 | 19,1 | - | - | - |
| 219 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 14,3 | 15,6 | 17 | 18,4 | 19,9 | 21,4 | - | - | - |
| 273 | 13,3 | 14,1 | 14,8 | 16 | 17,5 | 19 | 20,4 | 21,9 | 23 | - | - | - |
| 325 | 15,3 | 16,0 | 16,4 | 18 | 19,4 | 20,9 | 22,4 | 23,5 | 24,9 | 26,3 | 27,8 | 29 |
| 426 | 18,9 | 19,5 | 20,3 | 21,7 | 22,7 | 24,1 | 25,4 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 31,2 | 32,6 |
| 529 | 22,8 | 23,3 | 23,5 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,1 | 30,6 | 32 | 33,6 | 34,9 | 36,4 |
| 630 | 26 | 26,8 | 27,4 | 28,9 | 30 | 31,5 | 32,8 | 34,2 | 35,7 | 37,1 | 38,2 | 39,6 |
| 720 | 29,2 | 29,9 | 30,4 | 31,8 | 33,1 | 34,6 | 35,9 | 37,1 | 38,5 | 40 | 41,4 | 42,8 |
| 820 | 32,4 | 33,2 | 34 | 35,3 | 36,8 | 37,9 | 39,1 | 40,6 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,9 |
| Примечание. При расчете расхода металла на покрытие тепловой изоляции трубопроводов учтены |
| коэффициенты расхода металла на изготовление деталей покрытия. |

Таблица 12 - Расход металлических листов для гофрированных покрытий            прямолинейных участков трубопроводов.

Норма на 10 м покрытия тепловой изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Расход металлических листов, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 4,409 | 5,309 | 6,209 | - | - | - | - |
| 25 | 4,724 | 5,624 | 6,524 | 7,423 | 8,323 | - | - |
| 32 | 5,039 | 5,939 | 6,838 | 7,738 | 8,638 | - | - |
| 38 | 5,309 | 6,209 | 7,108 | 8,008 | 8,908 | - | - |
| 45 | 5,624 | 6,524 | 7,423 | 8,323 | 8,908 | - | - |
| 57 | 6,164 | 7,063 | 7,963 | 8,863 | 9,429 | 10,298 | 11,167 |
| 76 | 7,018 | 7,918 | 8,818 | 9,386 | 10,255 | 11,124 | 11,993 |
| 89 | 7,603 | 8,503 | 9,081 | 9,951 | 10,820 | 11,689 | 12,558 |
| 108 | 8,458 | 9,038 | 9,907 | 10,776 | 11,645 | 12,514 | 13,383 |
| 133 | 9,255 | 10,124 | 10,993 | 11,862 | 12,731 | 13,600 | 14,470 |
| 159 | 10,385 | 11,254 | 12,123 | 12,992 | 13,861 | 14,730 | 15,599 |
| 219 | 12,992 | 13,861 | 14,730 | 15,599 | 16,468 | 17,337 | 18,206 |
| Примечание. Расход металлических листов на изготовление деталей покрытия |
| прямолинейных участков трубопроводов дан с учетом коэффициентов: |
| а) на покрытие тепловой изоляции - 1,17 - для диаметров до 200 мм (по изоляции); |
| - 1,13 - для диаметров до 400 мм; |
| б) на изготовление деталей покрытия -1,02; |
| в) на гофрирование -1,2. |

Таблица 13 - Расход металлических листов на покрытие тепловой изоляции     криволинейных участков (отводов) трубопроводов (при покрытии прямолинейных участков фольгой алюминиевой дублированной,                     листами алюминиевыми гофрированными).
Норма на 10 м покрытия изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Расход металлических листов, м2 |
| 18 | 7,048 | 8,486 | 9,925 | - | - | - | - |
| 25 | 7,551 | 8,990 | 10,428 | 11,866 | 13,305 | - | - |
| 32 | 8,055 | 9,493 | 10,931 | 12,370 | 13,808 | - | - |
| 38 | 8,486 | 9,925 | 11,363 | 12,801 | 14,240 | - | - |
| 45 | 8,990 | 10,428 | 11,866 | 13,305 | 11,703 | - | - |
| 57 | 9,853 | 11,291 | 12,729 | 14,168 | 12,388 | 13,530 | 15,294 |
| 76 | 11,219 | 12,657 | 14,096 | 12,331 | 13,473 | 15,234 | 16,424 |
| 89 | 12,154 | 13,592 | 11,932 | 13,073 | 14,215 | 16,008 | 17,198 |
| 108 | 13,520 | 11,875 | 13,016 | 14,158 | 15,948 | 17,138 | 18,328 |
| 133 | 12,160 | 13,302 | 15,056 | 16,246 | 17,436 | 18,626 | 19,816 |
| 159 | 13,644 | 15,413 | 16,603 | 17,793 | 18,983 | 20,173 | 21,363 |
| 219 | 17,793 | 18,983 | 20,173 | 21,363 | 22,554 | 23,744 | 24,934 |
| Примечание. Расход металлических листов на изготовление деталей покрытия |
| криволинейных участков (отводов) трубопроводов дан с учетом коэффициентов: |
| а) на покрытие тепловой изоляции - 1,94 - для диаметров до 200 мм (по изоляции); |
| - 1,54 - для диаметров до 300 мм (принятое |
| интерполяцией среднее значение между |
| нормой для 200 мм и 400 мм); |
| - 1,23 - для диаметров до 400 мм; |
| б) на изготовление деталей покрытия - 1,18 - до диаметра 350 мм (по изоляции). |

Таблица 14 - Расход фольги алюминиевой дублированной на покрытие тепловой изоляции прямолинейных участков трубопроводов.
Норма на 10 м покрытия изоляции трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Расход фольги дублированной, м2 |
| 25 | 3,958 | 4,712 | 5,466 | 6,220 | 6,974 | - | - |
| 32 | 4,222 | 4,976 | 5,730 | 6,484 | 7,238 | - | - |
| 38 | 4,448 | 5,202 | 5,956 | 6,710 | 7,464 | - | - |
| 45 | 4,712 | 5,466 | 6,220 | 6,974 | 7,278 | - | - |
| 57 | 5,165 | 5,919 | 6,673 | 7,427 | 7,704 | 8,414 | 9,124 |
| 76 | 5,881 | 6,635 | 7,389 | 7,668 | 8,378 | 9,088 | 9,798 |
| 89 | 6,371 | 7,125 | 7,420 | 8,130 | 8,840 | 9,550 | 10,260 |
| 108 | 7,087 | 7,384 | 8,094 | 8,804 | 9,514 | 10,224 | 10,934 |
| 133 | 7,562 | 8,272 | 8,982 | 9,692 | 10,402 | 11,112 | 11,822 |
| 159 | 8,485 | 9,195 | 9,905 | 10,615 | 11,325 | 12,035 | 12,745 |
| 219 | 10,615 | 11,325 | 12,035 | 12,745 | 13,455 | 14,165 | 14,875 |
| Примечание. Расход фольги дублированной на покрытие прямолинейных участков |
| трубопроводов дан с учетом коэффициентов на покрытие тепловой изоляции: |
| а) 1,2 - для диаметров до 200 мм (по изоляции); |
| б) 1,13 - для диаметров до 400 мм. |

Таблица 15 - Расход материалов упругих оболочек на покрытие тепловой изоляции трубопроводов.
Норма на 10 м трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|  | Расход материалов, м2 |
| 25 | 4,077 | 4,854 | 5,630 | 6,407 | 7,184 | - | - | - | - |
| 32 | 4,349 | 5,126 | 5,902 | 6,679 | 7,455 | - | - | - | - |
| 38 | 4,582 | 5,359 | 6,135 | 6,912 | 7,688 | - | - | - | - |
| 45 | 4,854 | 5,630 | 6,407 | 7,184 | 7,562 | - | - | - | - |
| 57 | 5,320 | 6,096 | 6,873 | 7,650 | 8,005 | 8,743 | 9,480 | - | - |
| 76 | 6,057 | 6,834 | 7,611 | 7,968 | 8,706 | 9,443 | 10,181 | - | - |
| 89 | 6,562 | 7,339 | 7,710 | 8,447 | 9,185 | 9,923 | 10,661 | 12,136 | - |
| 108 | 7,300 | 7,673 | 8,411 | 9,148 | 9,886 | 10,624 | 11,362 | 12,837 | - |
| 133 | 7,857 | 8,595 | 9,333 | 10,071 | 10,808 | 11,546 | 12,284 | 13,759 | - |
| 159 | 8,816 | 9,554 | 10,292 | 11,030 | 11,767 | 12,505 | 13,243 | 14,719 | 15,910 |
| 219 | 11,030 | 11,767 | 12,505 | 13,243 | 13,981 | 14,719 | 15,185 | 16,635 | 18,084 |
| 273 | 13,022 | 13,759 | 14,497 | 14,968 | 15,693 | 16,417 | 17,142 | 18,592 | 20,042 |
| 325 | 14,678 | 15,403 | 16,127 | 16,852 | 17,577 | 18,302 | 19,027 | 20,476 | 21,926 |
| 377 | 16,562 | 17,287 | 18,012 | 18,737 | 19,462 | 20,186 | 20,911 | 22,361 | 23,811 |
| 426 | 18,338 | 19,063 | 19,788 | 20,513 | 21,237 | 21,962 | 22,687 | 24,137 | 25,586 |
| Примечание. Расход материалов упругих оболочек для покрытия тепловой изоляции дан с учетом |
| коэффициентов расхода: |
| а) 1,03 - на изготовление оболочек; |
| б) 1,20 - для диаметров 200 мм по изоляции; |
| в) 1,14 - для диаметров 400 мм по изоляции; |
| г) 1,12 - для диаметров 600 мм по изоляции. |

Таблица 16 - Расход рулонных материалов на покрытие поверхности изоляции трубопроводов.
Норма на 10 м трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|  | Расход материалов, м2 |
| 25 | 4,024 | 4,791 | 5,557 | 6,324 | 7,091 | - | - | - |
| 32 | 4,293 | 5,059 | 5,826 | 6,592 | 7,359 | - | - | - |
| 38 | 4,523 | 5,289 | 6,056 | 6,822 | 7,589 | - | - | - |
| 45 | 4,791 | 5,557 | 6,324 | 7,091 | 7,278 | - | - | - |
| 57 | 5,251 | 6,017 | 6,784 | 7,551 | 7,704 | 8,414 | 9,124 | - |
| 76 | 5,979 | 6,746 | 7,512 | 7,668 | 8,378 | 9,088 | 9,798 | - |
| 89 | 6,477 | 7,244 | 7,420 | 8,130 | 8,840 | 9,550 | 10,260 | 11,680 |
| 108 | 7,206 | 7,384 | 8,094 | 8,804 | 9,514 | 10,224 | 10,934 | 12,354 |
| 133 | 7,562 | 8,272 | 8,982 | 9,692 | 10,402 | 11,112 | 11,822 | 13,242 |
| 159 | 8,485 | 9,195 | 9,905 | 10,615 | 11,325 | 12,035 | 12,745 | 14,165 |
| 219 | 10,615 | 11,325 | 12,035 | 12,745 | 13,455 | 14,165 | 14,611 | 16,006 |
| 273 | 12,532 | 13,242 | 13,952 | 14,402 | 15,099 | 15,797 | 16,494 | 17,889 |
| Примечание. Расход рулонных материалов (рубероид, толь, пергамин) дан с учетом |
| коэффициентов расхода: |
| а) 1,22 - для диаметров до 200 мм по изоляции; |
| б) 1,13 - для диаметров до 400 мм по изоляции; |
| в) 1,11 - для диаметров до 600 мм по изоляции. |

Таблица 17 - Расход пленки полиэтиленовой для пароизоляционного слоя. Норма на 10 м трубопровода

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина изоляционного слоя, мм |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
|  | Расход материалов, м2 |
| 25 | 3,793 | 4,516 | 5,239 | 5,961 | 6,684 | - | - | - | - |
| 32 | 4,046 | 4,769 | 5,492 | 6,214 | 6,937 | - | - | - | - |
| 38 | 4,263 | 4,986 | 5,708 | 6,431 | 7,153 | - | - | - | - |
| 45 | 4,516 | 5,239 | 5,961 | 6,684 | 7,406 | - | - | - | - |
| 57 | 4,950 | 5,672 | 6,395 | 7,117 | 7,840 | 8,562 | 9,285 | - | - |
| 76 | 5,636 | 6,359 | 7,081 | 7,804 | 8,526 | 9,249 | 9,971 | - | - |
| 89 | 6,106 | 6,828 | 7,551 | 8,273 | 8,996 | 9,719 | 10,441 | - | - |
| 108 | 6,792 | 7,515 | 8,237 | 8,960 | 9,682 | 10,405 | 11,128 | - | - |
| 133 | 7,695 | 8,418 | 9,140 | 9,863 | 10,586 | 11,308 | 12,031 | - | - |
| 159 | 8,635 | 9,357 | 10,080 | 10,802 | 11,525 | 12,248 | 12,970 | 14,415 | 15,860 |
| 219 | 10,802 | 11,525 | 12,248 | 12,970 | 13,693 | 14,415 | 15,138 | 16,583 | 18,028 |
| 273 | 12,753 | 13,476 | 14,198 | 14,921 | 15,644 | 16,366 | 17,089 | 18,534 | 19,979 |
| 325 | 14,632 | 15,355 | 16,077 | 16,800 | 17,522 | 18,245 | 18,967 | 20,413 | 21,858 |
| 377 | 16,511 | 17,233 | 17,956 | 18,678 | 19,401 | 20,123 | 20,846 | 22,291 | 23,736 |
| 426 | 18,281 | 19,003 | 19,726 | 20,449 | 21,171 | 21,894 | 22,616 | 24,061 | 25,507 |
| 476 | 20,087 | 20,810 | 21,532 | 22,255 | 22,978 | 23,700 | 24,423 | 25,868 | 27,313 |
| 529 | 22,002 | 22,725 | 23,447 | 24,170 | 24,892 | 25,615 | 26,338 | 27,783 | 29,228 |
| 630 | 25,651 | 26,374 | 27,096 | 27,819 | 28,541 | 29,264 | 29,987 | 31,432 | 32,877 |
| 720 | 28,903 | 29,625 | 30,348 | 31,070 | 31,793 | 32,515 | 33,238 | 34,683 | 36,128 |
| 820 | 32,515 | 33,238 | 33,961 | 34,683 | 35,406 | 36,128 | 36,851 | 38,296 | 39,741 |
| Плоская поверхность, | 0,460 | 0,575 | 0,690 | 0,805 | 0,920 | 1,035 | 1,150 | 1,380 | 1,610 |
| 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Расход материалов дан с учетом коэффициента 1,15. |

# 2 Изоляция горячих поверхностей

### Группа 1	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

Состав работ:	1. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. 2. Крепление конструкций. 3. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров

минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода:

26-1-1		25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-1-2		25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-3		38 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-1-4		38 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-5		45 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-6		45 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-7		57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-8		57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-9		76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-10		76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-11		89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-12		89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-13		108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-14		108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-15		133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-16		133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-17		159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-18		159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-1-19		219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-1-20		219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Таблица 18 - Группа 1 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-1-1 | 26-1-2 | 26-1-3 | 26-1-4 | 26-1-5 | 26-1-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,12 | 10,56 | 9,6 | 11,2 | 11,36 | 12,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,8 | 1 | 0,86 | 1,02 | 1,34 | 1,58 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,35 | 0,43 | 0,37 | 0,44 | 0,58 | 0,68 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица 19 - Группа 1 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-1-7 | 26-1-8 | 26-1-9 | 26-1-10 | 26-1-11 | 26-1-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,84 | 13,28 | 12,48 | 13,92 | 16,32 | 17,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 1,41 | 1,65 | 1,76 | 2,08 | 1,78 | 2,1 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,6 | 0,71 | 0,73 | 0,9 | 0,74 | 0,9 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Конструкции из цилиндров на синтетическом связующем минераловатных | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица 20 - Группа 1 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-1-13 | 26-1-14 | 26-1-15 | 26-1-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,12 | 18,56 | 16 | 17,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 1,9 | 2,25 | 2,06 | 2,41 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,81 | 0,96 | 0,88 | 1,03 |
| По проекту | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица 21 - Группа 1 Нормы с 17 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-1-17 | 26-1-18 | 26-1-19 | 26-1-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,8 | 17,92 | 17,28 | 18,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 2,08 | 2,69 | 2,64 | 3,28 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,9 | 1,16 | 1,14 | 1,41 |
| По проекту | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

### Группа 2	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта

Состав работ:	1. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту. 2. Крепление изделий на трубопроводах бандажами. 3. Промазка швов полимерцементной мастикой или асбоцементным раствором.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:

26-2-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-2-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-2-3		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-2-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-2-5		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-2-6		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-2-7		325-820 мм толщина изоляционного слоя 40 мм

26-2-8		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

Таблица 22 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-2-1 | 26-2-2 | 26-2-3 | 26-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,36 | 4 | 3,57 | 4,77 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,00111 | 0,00141 | 0,00162 | 0,00202 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,22 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| По проекту | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 23 - Группа 2 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-2-5 | 26-2-6 | 26-2-7 | 26-2-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,15 | 5,58 | 30,56 | 32,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,27 | 0,4 | 0,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,27 | 0,4 | 0,46 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,43 | 0,43 | 0,69 | 0,69 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,00244 | 0,00263 | 0,00384 | 0,00416 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,41 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | м3 | - | - | 0,021 | 0,034 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,14 |
| По проекту | Пенопласт ФРП-1 | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 3	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ:	1. Укладка полуцилиндров с подгонкой их по месту. 2. Заполнение швов отходами изделий. 3. Закрепление изделий бандажами. 4. Изготовление и установка диафрагм.                                  5. Изготовление бандажей. 6. Изготовление и закрепление пряжек.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр трубопровода:

26-3-1		25 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-3-2		25 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-3		32 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-3-4		32 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-5		38 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-3-6		38 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-7		45 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-3-8		45 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-9		57 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-10		57 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-3-11		76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-12		76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-3-13		89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-3-14		89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-3-15		108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

    - 108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Таблица 24- Группа 3 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-3 1 | 26-3 2 | 26-3 3 | 26-3 4 | 26-3 5 | 26-3 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,84 | 4,64 | 3,84 | 4,8 | 4 | 4,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,22 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00154 | 0,002 | 0,00165 | 0,0021 | 0,00172 | 0,00215 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 25 - Группа 3 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-3 7 | 26-3 8 | 26-3 9 | 26-3 10 | 26-3 11 | 26-3 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,16 | 4,96 | 5,28 | 6,7 | 5,6 | 7,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,27 | 0,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,27 | 0,35 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00179 | 0,00224 | 0,00235 | 0,00278 | 0,00256 | 0,00299 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,24 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 26 - Группа 3 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-3 13 | 26-3 14 | 26-3 15 | 26-3 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,56 | 736 | 6,4 | 707 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,37 | 0,32 | 0,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,29 | 0,37 | 0,32 | 0,4 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0027 | 0,00313 | 0,0029 | 0,00333 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,27 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| По проекту | Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 4	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ:	1. Укладка цилиндров с подгонкой их по месту. 2. Заполнение швов отходами изделий.         3. Закрепление изделий бандажами. 4. Изготовление и установка диафрагм [на разгружающее устройство]. 5. Изготовление бандажей. 6. Изготовление и закрепление пряжек.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, диаметр

трубопровода:

26-4-1		108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-4-2		108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-4-3		133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-4-4		133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-4-5		159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-4-6		159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-4-7		219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-4-8		219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Таблица 27 - Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-4-1 | 26-4-2 | 26-4-3 | 26-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,98 | 7,84 | 6,72 | 7,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,43 | 0,4 | 0,45 |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-4 1 | 26-4 2 | 26-4 3 | 26-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,43 | 0,4 | 0,45 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,62 | 0,69 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,22 | 0,24 | 0,45 | 0,53 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0029 | 0,00333 | 0,00317 | 0,0036 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0003 | 0,00034 | 0,00061 | 0,00076 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00111 | 0,00116 | 0,00226 | 0,00257 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,22 | 0,27 | 0,24 | 0,3 |
| По проекту | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 28 - Группа 4 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-4-5 | 26-4-6 | 26-4-7 | 26-4-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,2 | 8 | 8,16 | 8,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,5 | 0,51 | 0,58 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,42 | 0,5 | 0,51 | 0,58 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,69 | 0,69 | 0,8 | 0,8 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,56 | 0,67 | 0,37 | 0,38 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,00345 | 0,00388 | 0,00406 | 0,00453 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00079 | 0,001 | 0,0005 | 0,00054 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00276 | 0,0032 | 0,00186 | 0,00187 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,25 | 0,33 | 0,26 | 0,36 |
| По проекту | Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 5	Изоляция трубопроводов изделиями [сегментами] минераловатными на битумном связующем

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов сегментами из плит на битумном связующем. 2. Изготовление и установка диафрагм [на разгружающее устройство]. 3. Изготовление сегментов из теплоизоляционных  плит на битумном связующем.  4. Изготовление  бандажей.                         5. Изготовление пряжек.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов изделиями [сегментами] минераловатными на битумном связующем, диаметр трубопровода:

26-5-1		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-5-2		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-5-3		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-5-4		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-5-5		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-5-6		219-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-5-7		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-5-8		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-5-9		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-5-10		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-5-11		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-5-12		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-5-13		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-5-14		325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

Таблица 29 - Группа 5 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-5 1 | 26-5 2 | 26-5 3 | 26-5 4 | 26-5 5 | 26-5 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,12 | 37,92 | 44,32 | 69,44 | 79,68 | 89,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,44 | 1,49 | 1,54 | 1,58 | 1,63 | 1,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,44 | 1,49 | 1,54 | 1,58 | 1,63 | 1,68 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,64 | 1,07 | 1,5 | 2,14 | 2,75 | 3,39 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,72 | 0,72 | 0,8 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,08 | 0,133 | 0,187 | 0,268 | 0,343 | 0,423 |
|  | БН-70/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00485 | 0,0054 | 0,006 | 0,0066 | 0,0071 | 0,0077 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая | т | - | - | - | 0,00113 | 0,00119 | 0,00127 |
|  | разного назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Таблица 30 - Группа 5 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-5 7 | 26-5 8 | 26-5 9 | 26-5 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 65,12 | 71,52 | 79,36 | 118,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,81 | 1,86 | 1,89 | 2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,81 | 1,86 | 1,89 | 2 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 1,44 | 2,22 | 3,07 | 4,24 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,179 | 0,278 | 0,383 | 0,53 |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0093 | 0,0098 | 0,0104 | 0,011 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | - | - | - | 0,00214 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| По проекту | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Таблица 31 - Группа 5 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-5 11 | 26-5 12 | 26-5 13 | 26-5 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 132,64 | 142,88 | 154,4 | 166,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,95 | 2,03 | 2,1 | 2,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,95 | 2,03 | 2,1 | 2,13 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 5,25 | 6,3 | 7,42 | 8,59 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0074 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-70/30 | т | 0,656 | 0,788 | 0,927 | 1,074 |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0115 | 0,0121 | 0,0127 | 0,0132 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0022 | 0,00227 | 0,00234 | 0,00237 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| По проекту | Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

### Группа 6	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым

Состав работ:	1. Размотка рулона и резка на полотнища. 2. Свертывание полотнищ в пакеты. 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами. 4. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым, толщина изоляционного слоя:

26-6-1		40 мм

26-6-2		60 мм

26-6-3		80 мм

Таблица 32 - Группа 6 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-6-1 | 26-6-2 | 26-6-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,72 | 33,12 | 50,24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,54 | 0,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,38 | 0,54 | 0,7 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,29 | 0,37 | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,001 | 0,00135 | 0,00169 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,07 | 0,1 | 0,13 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 7	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном

Состав работ: 1. Размотка рулона и резка на полотнища. 2. Свертывание полотнищ в пакеты. 3. Укладка пакетов на изолируемую поверхность сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами. 4. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель:    10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном, толщина изоляционного слоя:

26-7-1         30 мм

26-7-2         40 мм

Таблица 33 - Группа 7 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-7-1 | 26-7-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,03 | 4,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,42 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,26 | 0,26 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,24 | 0,29 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, | т | 0,00087 | 0,001 |
|  | диаметр 1,6 мм |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,05 | 0,07 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,02 | 0,03 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,013 | 0,013 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 8	Изоляция трубопроводов шнурами

Состав работ:	1. Закрепление концов шнура на изолируемой поверхности проволокой. 2. Резка шнура и обертывание поверхности. 3. Соединение [наращивание] концов шнура проволокой.                4. Выравнивание поверхности изоляции легкой подбивкой.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными, диаметр трубопровода:

26-8-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-8-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-8-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-8-4		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-8-5		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-8-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-8-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-8-8		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-8-9		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-8-10		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм шнурами асбестовыми, толщина изоляционного слоя:

26-8-11		40 мм

26-8-12		50 мм

Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм шнурами асбестовыми, толщина изоляционного слоя:

26-8-13		30 мм

26-8-14		50 мм

26-8-15		60 мм

26-8-16		80 мм

Таблица 34 - Группа 8 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-8 1 | 26-8 2 | 26-8 3 | 26-8 4 | 26-8 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,78 | 7,82 | 8,72 | 16,32 | 19,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,38 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00023 | 0,00028 | 0,00031 | 0,00037 | 0,00082 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная толщина 0,8 мм | кг | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,14 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 35 - Группа 8 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-8 6 | 26-8 7 | 26-8 8 | 26-8 9 | 26-8 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,38 | 8,05 | 9,52 | 17,12 | 19,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,32 | 0,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,32 | 0,54 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00036 | 0,00038 | 0,00042 | 0,00048 | 0,00095 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная толщина 0,8 мм | кг | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 36 - Группа 8 Нормы с 11 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-8 11 | 26-8 12 | 26-8 13 | 26-8 14 | 26-8 15 | 26-8 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,98 | 16,32 | 6,19 | 8,37 | 13,3 | 16,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Окончание таблицы 36

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-8 11 | 26-8 12 | 26-8 13 | 26-8 14 | 26-8 15 | 26-8 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,3 | 0,46 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,16 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,3 | 0,46 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00021 | 0,00025 | 0,00019 | 0,00026 | 0,00029 | 0,00035 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,19 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н | кг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 9	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из

### супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими

Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов. 2. Изготовление и установка диафрагм [на разгружающее устройство] 3. Изготовление бандажей. 4. Изготовление пряжек.

Измеритель:    10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, диаметр трубопровода:

26-9-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-9-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-9-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-9-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-9-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-9-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-9-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-9-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-9-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-9-10		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-9-11		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-9-12		325-476 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-9-13		325-476 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-9-14		325-476 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-9-15		325-476 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-9-16		325-476 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

Таблица 37 - Группа 9 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-9-1 | 26-9-2 | 26-9-3 | 26-9-4 | 26-9-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,5 | 5,36 | 9,26 | 5,57 | 7,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,3 | 0,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,3 | 0,34 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,48 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00212 | 0,00252 | 0,00313 | 0,00273 | 0,00323 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,27 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 38 - Группа 9 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-9 6 | 26-9 7 | 26-9 8 | 26-9 9 | 26-9 10 | 26-9 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,84 | 13,31 | 8,54 | 9,44 | 15,87 | 17,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 38 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7 | 0,75 | 0,4 | 0,45 | 0,96 | 1,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,7 | 0,75 | 0,4 | 0,45 | 0,96 | 1,01 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,62 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,08 | 0,1 | - | - | 0,13 | 0,13 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00364 | 0,00414 | 0,004 | 0,00444 | 0,00505 | 0,00545 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0002 | 0,00022 | - | - | 0,00028 | 0,0007 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00035 | 0,00035 | - | - | 0,00053 | 0,00053 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,33 | 0,39 | 0,63 | 0,75 | 1 | 0,44 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 114-0100 | Стеклопластик рулонный, ширина 50мм | м2 | 0,8 | 0,9 | - | - | 1,16 | 1,25 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,13 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 39 - Группа 9 Нормы с 12 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-9 12 | 26-9 13 | 26-9 14 | 26-9 15 | 26-9 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,14 | 15,01 | 24,48 | 26,88 | 28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,61 | 0,64 | 1,44 | 1,49 | 2,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,61 | 0,64 | 1,44 | 1,49 | 2,14 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,8 | 0,8 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,1 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00636 | 0,00678 | 0,00735 | 0,00768 | 0,008 |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | - | 0,00045 | 0,00047 | 0,00074 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | - | 0,00086 | 0,00086 | 0,00186 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,6 | 0,91 | 1,14 | 0,64 | 0,76 |
| 114-0100 | Стеклопластик рулонный, ширина 50 мм | м2 | - | - | 1,85 | 1,95 | 2,03 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,23 | 0,29 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 10	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем,

### плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Состав работ:	1. Изоляция трубопроводов. 2. Изготовление и установка диафрагм [на разгружающее устройство] 3. Изготовление бандажей 4. Изготовление пряжек.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из

стеклянного штапельного волокна ППТ, диаметр трубопровода

26-10-1	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-10-2	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-10-3	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-10-4	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-10-5	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-10-6	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-10-7	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-10-8	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-10-9	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-10-10	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-10-11	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-10-12	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-10-13	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-10-14	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-10-15	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

Таблица 40 Группа 10 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-10 1 | 26-10 2 | 26-10 3 | 26-10 4 | 26-10 5 | 26-10 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,28 | 10,06 | 17,6 | 19,04 | 26,72 | 28,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,39 | 1,49 | 2,21 | 2,5 | 2,64 | 3,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,39 | 1,49 | 2,21 | 2,5 | 2,64 | 3,04 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,53 | 0,53 | 0,62 | 0,59 | 0,69 | 0,69 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,22 | 0,24 | 0,45 | 0,53 | 0,56 | 0,67 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00414 | 0,00475 | 0,00535 | 0,00576 | 0,00616 | 0,00656 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0003 | 0,00034 | 0,00061 | 0,00076 | 0,00079 | 0,001 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00111 | 0,00116 | 0,00226 | 0,00257 | 0,00276 | 0,0032 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,31 | 0,38 | 0,51 | 0,61 | 0,73 | 0,81 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 114-0042 | Стеклопластик рулонный ПА-ТР-07, | 10м2 | 0,024 | 0,026 | 0,131 | 0,133 | 0,141 | 0,152 |
|  | ПА-НП-750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,29 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 41 - Группа 10 Нормы с 7 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-10-7 | 26-10-8 | 26-10-9 | 26-10-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,97 | 16,64 | 17,28 | 28,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,03 | 2,11 | 2,21 | 3,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,03 | 2,11 | 2,21 | 3,39 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,8 | 0,69 | 0,8 | 0,8 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,78 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,00636 | 0,00677 | 0,00717 | 0,00757 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0005 | 0,00054 | 0,00058 | 0,001 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00186 | 0,00187 | 0,00194 | 0,00394 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,63 |
| 114-0042 | Стеклопластик рулонный ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10м2 | 0,042 | 0,05 | 0,06 | 0,212 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 42 - Группа 10 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-10 11 | 26-10 12 | 26-10 13 | 26-10 14 | 26-10 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,24 | 31,52 | 44,96 | 46,72 | 48,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,63 | 3,94 | 4,56 | 4,77 | 4,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,63 | 3,94 | 4,56 | 4,77 | 4,93 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,93 | 1,33 | 0,61 | 0,93 | 1,04 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,83 | 0,88 | 1,1 | 1,15 | 1,18 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00798 | 0,00848 | 0,00889 | 0,00939 | 0,0098 |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00121 | 0,00141 | 0,00152 | 0,00162 | 0,00172 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,004 | 0,00414 | 0,00545 | 0,00565 | 0,00576 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,78 | 0,9 | 1,06 | 1,18 | 1,34 |
| 114-0042 | Стеклопластик рулонный ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10м2 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,35 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,46 | 0,54 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 11	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой

Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру. 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту.                3. Изготовление и  установка  диафрагм  [на разгружающее устройство]. 4. Изготовление бандажных лент из металла. 5. Изготовление пряжек.

Измеритель:     10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, диаметр трубопровода:

26-11-1		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-11-2		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-11-3		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-11-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-11-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-11-6		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-11-7		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-11-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-11-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-11-10	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-11-11	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-11-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-11-13	273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-11-14	273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-11-15	273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-11-16	273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

    - 273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-11-18	273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-11-19	273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-11-20	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-11-21	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-11-22	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-11-23	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-11-24	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-11-25	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-11-26	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-11-27	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

    - 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

Таблица 43 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11-1 | 26-11-2 | 26-11-3 | 26-11-4 | 26-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,49 | 7,07 | 7,92 | 8,69 | 9,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,93 | 0,96 | 1,04 | 1,15 | 1,23 |

Окончание таблицы 43

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11-1 | 26-11-2 | 26-11-3 | 26-11-4 | 26-11-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,93 | 0,96 | 1,04 | 1,15 | 1,23 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,43 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная мягкая, нормальной | т | 0,0018 | 0,0021 | 0,00242 | 0,00274 | 0,003 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00017 | 0,0002 | 0,00023 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00017 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00022 | 0,00023 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,37 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 44 - Группа 11 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11 6 | 26-11 7 | 26-11 8 | 26-11 9 | 26-11 10 | 26-11 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,61 | 9,38 | 10,21 | 12,14 | 18,4 | 19,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,34 | 1,44 | 1,5 | 1,66 | 2,78 | 3,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,34 | 1,44 | 1,5 | 1,66 | 2,78 | 3,12 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,53 | 0,58 | 0,58 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,34 | 0,45 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00266 | 0,003 | 0,0033 | 0,0036 | 0,00404 | 0,00419 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00025 | 0,00028 | 0,00031 | 0,00034 | 0,00068 | 0,00072 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00047 | 0,00051 | 0,00054 | 0,00057 | 0,00147 | 0,00215 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная | кг | 0,57 | 0,69 | 0,94 | 0,39 | 0,49 | 0,59 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 45 - Группа 11 Нормы с 12 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11 12 | 26-11 13 | 26-11 14 | 26-11 15 | 26-11 16 | 26-11 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 20,8 | 10,38 | 11,3 | 13,23 | 14,06 | 21,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,26 | 1,5 | 1,62 | 1,73 | 1,79 | 3,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 3,26 | 1,5 | 1,62 | 1,73 | 1,79 | 3,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,58 | 0,43 | 0,43 | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,46 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,37 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,00453 | 0,0031 | 0,0034 | 0,00375 | 0,0041 | 0,0043 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00076 | 0,00031 | 0,00034 | 0,00037 | 0,00038 | 0,00077 |

Окончание таблицы 45

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11 12 | 26-11 13 | 26-11 14 | 26-11 15 | 26-11 16 | 26-11 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,0022 | 0,00047 | 0,00051 | 0,00055 | 0,00057 | 0,00151 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,71 | 0,59 | 0,78 | 0,98 | 0,43 | 0,62 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,26 | 0,2 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,23 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 46 - Группа 11 Нормы с 18 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11 18 | 26-11 19 | 26-11 20 | 26-11 21 | 26-11 22 | 26-11 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,88 | 24,16 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,12 | 3,34 | 2,85 | 2,98 | 3,06 | 3,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 3,12 | 3,34 | 2,85 | 2,98 | 3,06 | 3,52 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,58 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,77 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,37 | 0,4 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,43 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,0046 | 0,005 | 0,0046 | 0,00485 | 0,00505 | 0,00535 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,0008 | 0,00087 | 0,00116 | 0,0012 | 0,00122 | 0,00163 |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00156 | 0,00166 | 0,00096 | 0,001 | 0,00106 | 0,00111 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 0,77 | 0,88 | 0,64 | 0,89 | 1,09 | 0,62 |
|  | толщина 0 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,23 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 47 - Группа 11 Нормы с 24 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-11 24 | 26-11 25 | 26-11 26 | 26-11 27 | 26-11 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 34,24 | 35,68 | 37,28 | 53,44 | 55,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,18 | 5,36 | 5,62 | 5,73 | 5,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,18 | 5,36 | 5,62 | 5,73 | 5,92 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,85 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,72 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,83 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00565 | 0,00596 | 0,00626 | 0,00646 | 0,00677 |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00216 | 0,0022 | 0,00227 | 0,0023 | 0,00236 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00237 | 0,00252 | 0,00273 | 0,00283 | 0,00293 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,71 | 0,91 | 0,97 | 1,16 | 1,32 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,46 | 0,54 |
| По проекту | Теплоизоляционные материалы | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 12	Изоляция поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Состав работ:	1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 2. Изготовление бандажных лент. 3. Перемотка и отжиг проволоки. 4. Устройство проволочного каркаса. 5. Крепление изделий бандажами.

Измеритель:     10 м2 поверхности изоляции

Изоляция плоских поверхностей:

26-12-1	матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке

26-12-2	плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

26-12-3	изделиями минераловатными с гофрированной структурой

Изоляция фасонных поверхностей:

26-12-4	матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке

26-12-5	плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

26-12-6		изделиями минераловатными с гофрированной структурой

Таблица 48 - Группа 12 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-12 1 | 26-12 2 | 26-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,44 | 8,54 | 8,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,72 | 1,47 | 1,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 2,72 | 1,47 | 1,25 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 1,34 | 0,29 | 0,34 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая нормальной | т | 0,0026 | 0,0021 | 0,00162 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00017 | 0,0007 | 0,00088 |
| 111-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0046 | 0,0005 | 0,00109 |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 0,25 | - | - |
|  | диаметр 0 8 мм |  |  |  |  |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 3,7 | 0,6 | 0,14 |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Маты минераловатные прошивные на стеклоткани или металлической сетке | м3 | П | - | - |
| По проекту | Изделия минераловатные с гофрированной структурой | м3 | - | - | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | - | - | 0,04 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | - | П | - |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | - | - | 0,00015 |

Таблица 49 - Группа 12 Нормы с 4 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-12 4 | 26-12 5 | 26-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,9 | 11,1 | 12,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4,1 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,58 | 1,47 | 1,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,58 | 1,47 | 1,42 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,69 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 1,23 | 0,32 | 0,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0039 | 0,00528 | 0,0045 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00017 | 0,00044 | 0,00088 |
| 111-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0043 | 0,0011 | - |
| 111-1741 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 0,25 | - | - |
|  | диаметр 0,8 мм |  |  |  |  |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 3,1 | 0,5 | 0,11 |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |

Окончание таблицы 49

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-12 4 | 26-12 5 | 26-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 0,05 | 0,29 | 0,29 |
| По проекту | Маты минераловатные прошивные на стеклоткани или металлической сетке | м3 | П | - | - |
| По проекту | Изделия минераловатные с гофрированной структурой | м3 | - | - | П |
| По проекту | Нить стеклянная комплексная | кг | - | - | 0,04 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | - | П | - |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,05 | 0,29 | 0,29 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | - | - | 0,00015 |

### Группа 13	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов

Состав работ:	1. Изготовление полуфутляров. 2. Изготовления диафрагм. 3. Установка полуфутляров.                 4. Установка диафрагм. 5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель:	10 штук арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных

прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода:

26-13-1		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-13-2		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-13-3		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-13-4		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-13-5		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-13-6		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-13-7		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-13-8		250-600 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-13-9		250-600 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-13-10	250-600 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-13-11	250-600 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

Таблица 50 - Группа 13 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-13 1 | 26-13 2 | 26-13 3 | 26-13 4 | 26-13 5 | 26-13 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,4 | 51,84 | 56,96 | 61,6 | 74,56 | 84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,14 | 1,38 | 1,63 | 1,73 | 2,18 | 2,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,14 | 1,38 | 1,63 | 1,73 | 2,18 | 2,56 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 2,21 | 2,21 | 1,92 | 2,14 | 2,75 | 2,85 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
|  | устройством перемотки |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных | маш-ч | 2,18 | 3,42 | 3,81 | 3,44 | 5,26 | 6,03 |
|  | покрытий тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00021 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00027 | 0,00033 | 0,00037 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| 114-0046-У | Маты минераловатные прошивные | м3 | 0,12 | 0,25 | 0,39 | 0,49 | 0,82 | 1,24 |
|  | строительные, марка М100, 125, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 40 мм, тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1К, | кг | 0,73 | 0,84 | 0,96 | 1 | 1,18 | 1,27 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 16,6 | 20,2 | 26,31 | 27,5 | 35,4 | 41,7 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

Таблица 51 - Группа 13 Нормы с 7 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-13 7 | 26-13 8 | 26-13 9 | 26-13 10 | 26-13 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 94,72 | 124,16 | 145,28 | 156,32 | 166,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,04 | 2,9 | 3,31 | 3,73 | 4,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,04 | 2,9 | 3,31 | 3,73 | 4,21 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 2,85 | 5,41 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством | маш-ч | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | перемотки |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 6,85 | 7,49 | 10,96 | 12,05 | 13,23 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0242 | Заклепки с полукруглой головкой, диаметр | т | - | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
|  | стержня 4 мм, длина 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00044 | 0,00039 | 0,00041 | 0,00045 | 0,00047 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 |
|  | назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | - | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 0,37 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 114-0046-У | Маты минераловатные прошивные строитель-ные, марка М100, 125, толщина 40 мм, тип 2 | м3 | 1,73 | 0,68 | 1 | 1,44 | 1,85 |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 1,36 | - | - | - | - |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | - | 76,6 | 89,3 | 100,1 | 113,7 |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8мм | кг | 495 | - | - | - | - |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,07 | - | - | - | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

### Группа 14	Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами

Состав работ:	1. Изготовление матрацев. 2. Изготовление металлического полуфутляра. 3. Изготовление бандажей с пряжками. 4. Изготовление диафрагм. 5. Укладка матрацев. 6. Установка металлического покрытия с отделкой торцов.

Измеритель:	10 штук арматур и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами, условный диаметр 800-1400 мм, толщина изоляционного слоя:

26-14-1		40 мм

26-14-2       	60 мм

26-14-3        	80 мм

26-14-4        	100 мм

Таблица 52 - Группа 14 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-14-1 | 26-14-2 | 26-14-3 | 26-14-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 329,6 | 336 | 372,8 | 390,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,83 | 7,33 | 9,68 | 8,29 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,83 | 7,33 | 9,68 | 8,29 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий тепловой | маш-ч | 38,06 | 38,88 | 39,52 | 40,26 |
|  | изоляции |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0242 | Заклепки с полукруглой головкой, диаметр стержня 4 мм, | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
|  | длина 30 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | т | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, | кг | 4,53 | 4,76 | 4,85 | 4,94 |
|  | ширина 20 мм |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 183,2 | 197 | 212,3 | 225 |
| По проекту | Матрац на стеклоткани | м3 | 1,52 | 2,31 | 3,1 | 4 |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

### Группа 15	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов

### минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали

Состав работ:	1. Изготовление полуфутляров. 2. Установка полуфутляров. 3. Изготовление диафрагм.                4. Установка диафрагм. 5. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель:	10 штук арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали, условный диаметр трубопровода:

26-15-1		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-15-2		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-15-3		до 65 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-15-4		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-15-5		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-15-6		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-15-7		80-200 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-15-8		250-600 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-15-9		250-600 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-15-10	250-600 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-15-11	250-600 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

Таблица 53 - Группа 15 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-15 1 | 26-15 2 | 26-15 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,4 | 51,84 | 57,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,18 | 1,44 | 1,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,18 | 1,44 | 1,68 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш-ч | 2,18 | 3,42 | 3,81 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00021 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 47,9 | 58,6 | 69,9 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 114-0046-У | Маты минераловатные прошивные строительные, марка М100, 125, толщина 40 мм, тип 2 | м3 | 0,12 | 0,25 | 0,39 |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм | кг | 0,73 | 0,84 | 0,96 |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

Таблица 54 - Группа 15 Нормы с 4 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-15 4 | 26-15 5 | 26-15 6 | 26-15 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 62,4 | 74,72 | 83,84 | 93,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,81 | 2,29 | 2,51 | 3,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,81 | 2,29 | 2,51 | 3,18 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 2,21 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий тепловой | маш-ч | 3,44 | 5,26 | 6,03 | 6,85 |
|  | изоляции |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00027 | 0,00033 | 0,00037 | 0,00044 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 80 | 102,7 | 121 | 143,6 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 114-0046-У | Маты минераловатные прошивные строительные, марка | м3 | 0,49 | 0,82 | 1,24 | 1,73 |
|  | М100, 125, толщина 40 мм, тип 2 |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, | кг | 1 | 1,18 | 1,27 | 1,36 |
|  | ширина 20 мм |  |  |  |  |  |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

Таблица 55 - Группа 15 Нормы с 8 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-15 8 | 26-15 9 | 26-15 10 | 26-15 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 124,32 | 145,28 | 156,48 | 166,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,14 | 3,57 | 4,05 | 4,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,14 | 3,57 | 4,05 | 4,4 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 5,41 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий тепловой | маш-ч | 7,49 | 10,96 | 12,05 | 13,23 |
|  | изоляции |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0242 | Заклепки с полукруглой головкой, диаметр стержня 4 мм, | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
|  | длина 30 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0,00039 | 0,00041 | 0,00045 | 0,00047 |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | т | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 |
| 111-1801 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,0 мг/ | т | 0,2219 | 0,2586 | 0,2915 | 0,3291 |
| 111-1803 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм | кг | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 111-1855 | Заклепка, марка СТД-985 | кг | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 114-0046-У | Маты минераловатные прошивные строительные, марка | м3 | 0,68 | 1 | 1,44 | 1,85 |
|  | М100, 125, толщина 40 мм, тип 2 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,17 | - | - | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

### Группа 16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов

Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия. 2. Установка покрытий на изолируемую поверхность

с подгонкой по месту.

Измеритель:   10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов, диаметр   трубопровода:

26-16-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-16-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-16-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-16-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-16-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-16-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-16-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-16-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-16-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-16-10	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-16-11	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-16-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-16-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-16-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-16-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-16-16	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-16-17	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-16-18	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-16-19	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-16-20	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-16-21	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-16-22	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-16-23	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-16-24	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

26-16-25	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 220 мм

    - 320-820 мм, толщина изоляционного слоя 240 мм

Таблица 56 - Группа 16 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 1 | 26-16 2 | 26-16 3 | 26-16 4 | 26-16 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,87 | 18,4 | 17,76 | 22,4 | 20,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,59 |

Окончание таблицы 56

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 1 | 26-16 2 | 26-16 3 | 26-16 4 | 26-16 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,98 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 1,84 | 1,84 | 2,21 | 1,84 | 2,21 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,28 | 0,33 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,69 | 1,01 | 1,23 | 1,01 | 1,43 |
| По проекту | Листы алюминиевые для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

Таблица 57 - Группа 16 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 6 | 26-16 7 | 26-16 8 | 26-16 9 | 26-16 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,4 | 24,16 | 23,52 | 25,28 | 29,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,8 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | - | - | - | - | 0,00006 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,38 | 0,42 | 0,41 | 0,46 | - |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1,65 | 2,09 | 1,55 | 1,99 | 2,41 |
| По проекту | Листы алюминиевые для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00021 |

Таблица 58 - Группа 16 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 11 | 26-16 12 | 26-16 13 | 26-16 14 | 26-16 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,64 | 29,76 | 31,04 | 32,16 | 33,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,15 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 2,76 | 3,3 | 3,73 | 4,41 | 4,83 |
| По проекту | Листы алюминиевые для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

Таблица 59 - Группа 16 Нормы с 16 по 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 16 | 26-16 17 | 26-16 18 | 26-16 19 | 26-16 20 | 26-16 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,44 | 33,92 | 35,36 | 36,32 | 37,12 | 38,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 41 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,5 | 1,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,5 | 1,57 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 1,68 | 1,68 | 1,76 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | покрытий тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 59

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 16 | 26-16 17 | 26-16 18 | 26-16 19 | 26-16 20 | 26-16 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0 5 мм | т | 0,00004 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00009 | 0,0001 | 0,0001 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 3,7 | 4,15 | 4,81 | 5,41 | 6,06 | 6,94 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Листы алюминиевые для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00025 |

Таблица 60 - Группа 16 Нормы с 22 по 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-16 22 | 26-16 23 | 26-16 24 | 26-16 25 | 26-16 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 35,36 | 36,16 | 36,8 | 37,92 | 38,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,84 | 1,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,84 | 1,9 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00019 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 7,4 | 7,85 | 8,72 | 9,59 | 10,5 |
| По проекту | Листы алюминиевые для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00035 |

(Группа 16 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

### Группа 17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов оцинкованной сталью

Состав работ:	1. Изготовление деталей покрытия. 2. Установка покрытий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту.

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, диаметр трубопровода:

26-17-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-17-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-17-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-17-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-17-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-17-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-17-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-17-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-17-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-17-10	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-17-11	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-17-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-17-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-17-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-17-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-17-16	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-17-17	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-17-18	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-17-19	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-17-20	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-17-21	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-17-22	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-17-23	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-17-24	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

26-17-25	320-820 мм, толщина изоляционного слоя 220 мм

    - 320-820 мм, толщина изоляционного слоя 240 мм

Таблица 61 - Группа 17 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 1 | 26-17 2 | 26-17 3 | 26-17 4 | 26-17 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,87 | 18,4 | 17,76 | 22,4 | 20,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,59 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,98 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 1,84 | 1,84 | 2,21 | 1,84 | 2,21 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00052 | 0,00065 | 0,00075 | 0,0007 | 0,00082 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 1,53 | 2,29 | 2,79 | 2,29 | 3,29 |
| По проекту | Сталь оцинкованная для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

Таблица 62 - Группа 17 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 6 | 26-17 7 | 26-17 8 | 26-17 9 | 26-17 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,4 | 24,16 | 23,52 | 25,28 | 29,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,8 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00095 | 0,00105 | 0,00102 | 0,00115 | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | - | - | - | - | 0,00006 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 3,79 | 4,81 | 3,55 | 4,55 | 5,55 |
| По проекту | Сталь оцинкованная для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00021 |

Таблица 63 - Группа 17 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 11 | 26-17 12 | 26-17 13 | 26-17 14 | 26-17 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 28,64 | 29,76 | 31,04 | 32,16 | 33,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,15 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 258 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 6,38 | 7,65 | 8,67 | 10,18 | 11,2 |
| По проекту | Сталь оцинкованная для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00021 |

Таблица 64 - Группа 17 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 16 | 26-17 17 | 26-17 18 | 26-17 19 | 26-17 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,44 | 33,92 | 35,36 | 36,32 | 37,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,5 |

Окончание таблицы 64

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 16 | 26-17 17 | 26-17 18 | 26-17 19 | 26-17 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00004 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00009 | 0,0001 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 8,61 | 9,62 | 11,18 | 12,58 | 14,09 |
| По проекту | Сталь оцинкованная для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00023 | 0,00025 |

Таблица 65 - Группа 17 Нормы с 21 по 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-17 21 | 26-17 22 | 26-17 23 | 26-17 24 | 26-17 25 | 26-17 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 38,56 | 35,36 | 36,16 | 36,8 | 37,92 | 38,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,57 | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,84 | 1,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,57 | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,84 | 1,9 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных | маш-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | покрытий тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00019 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 16,09 | 17,19 | 18,21 | 20,25 | 22,27 | 24,28 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Сталь оцинкованная для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00034 | 0,00034 | 0,00035 |

(Группа 17 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

### Группа 18	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом

Состав работ:	1. Изготовление деталей покрытия изоляции прямолинейных поверхностей и криволинейных участков 2. Изготовление и установка бандажей с пряжками. 3. Установку и крепление деталей.

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом, диаметр трубопровода:

26-18-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-18-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-18-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-18-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-18-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-18-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-18-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-18-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-18-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-18-10	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-18-11	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-18-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-18-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-18-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-18-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-18-16	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

    - 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-18-18	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-18-19	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-18-20	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-18-21	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-18-22	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-18-23	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-18-24	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

26-18-25	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 220 мм

26-18-26	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 240 мм

Таблица 66 - Группа 18 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-18 1 | 26-18 2 | 26-18 3 | 26-18 4 | 26-18 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,2 | 13,66 | 16,16 | 15,02 | 14,61 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,59 | 0,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,59 | 0,69 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 1,04 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 0,88 | 1,17 | 1,47 | 1,33 | 1,02 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,00052 | 0,00065 | 0,00075 | 0,0007 | 0,00082 |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 1,63 | 2,39 | 2,9 | 2,39 | 3,39 |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,5 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,8 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

Таблица 67 - Группа 18 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-18 6 | 26-18 7 | 26-18 8 | 26-18 9 | 26-18 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,16 | 17,6 | 17,12 | 18,56 | 19,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,8 | 0,91 | 0,86 | 0,96 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,8 | 0,91 | 0,86 | 0,96 | 0,96 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,88 |
|  | диафрагм пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 1,22 | 1,39 | 1,33 | 1,68 | 1,5 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0 7х(20-50) мм | т | 0,00095 | 0,00105 | 0,00102 | 0,00115 | - |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00006 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 3,9 | 4,93 | 3,65 | 4,68 | 5,61 |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,5 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,8 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00019 |

Таблица 68 - Группа 18 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-18 11 | 26-18 12 | 26-18 13 | 26-18 14 | 26-18 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,52 | 20 | 22,08 | 23,04 | 24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,06 | 1,15 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,06 | 1,15 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей | маш-ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 1,28 | 1,41 | 1,52 | 1,62 | 1,74 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная толщина 0,8 мм | кг | 6,38 | 7,65 | 8,67 | 10,18 | 11,21 |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,5 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,8 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |

Таблица 69 - Группа 18 Нормы с 16 по 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-18 16 | 26-18 17 | 26-18 18 | 26-18 19 | 26-18 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,68 | 25,12 | 26,08 | 26,88 | 27,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,49 | 1,58 | 1,68 | 1,76 | 1,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,49 | 1,58 | 1,68 | 1,76 | 1,86 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,2 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий | маш-ч | 1,81 | 1,57 | 1,66 | 1,74 | 1,87 |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,00004 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00009 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 8,61 | 9,62 | 11,18 | 12,57 | 14,07 |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,5 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,8 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00023 | 0,00023 |

Таблица 70 - Группа 18 Нормы с 21 по 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-18 21 | 26-18 22 | 26-18 23 | 26-18 24 | 26-18 25 | 26-18 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,6 | 26,4 | 26,88 | 27,52 | 28,32 | 28,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,95 | 2,03 | 2,13 | 2,22 | 2,32 | 2,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,95 | 2,03 | 2,13 | 2,22 | 2,32 | 2,4 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных | маш-ч | 1,73 | 1,81 | 1,9 | 2 | 2,08 | 2,46 |
|  | покрытий тепловой изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм | т | 0,0001 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00019 |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, | кг | 16 | 17,19 | 18,21 | 20,25 | 22,27 | 24,28 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,5 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Металлопласт толщиной 0,8 мм для изготовления деталей покрытия | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00035 |

(Группа 18 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

### Группа 19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами

Состав работ:	1. Установка металлического покрытия на отводы. 2. Крепление бандажами. 3. Установка покрытий из дублированных материалов на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 4. Изготовление деталей покрытия из фольги дублированной для прямых участков трубопроводов. 5. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков. 6. Изготовление бандажей и пряжек. 7. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами, диаметр трубопровода:

26-19-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-19-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-19-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-19-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-19-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-19-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-19-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-19-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-19-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

Таблица 71 - Группа 19 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-19 1 | 26-19 2 | 26-19 3 | 26-19 4 | 26-19 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,11 | 12,22 | 13,06 | 13,31 | 13,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 0,59 | 0,7 | 0,66 | 0,75 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,59 | 0,7 | 0,66 | 0,75 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,48 | 0,6 | 0,71 | 0,66 | 0,8 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 0,72 | 104 | 1,24 | 1,04 | 1,46 |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8мм | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5мм | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| По проекту | Дублированные материалы | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица 72 - Группа 19 Нормы с 6 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-19 6 | 26-19 7 | 26-19 8 | 26-19 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,14 | 16,43 | 16 | 17,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,85 | 0,96 | 0,94 | 1,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,85 | 0,96 | 0,94 | 1,04 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, | кг | 0,89 | 1 | 0,98 | 1,09 |
|  | ширина 20 мм |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1,68 | 2,12 | 1,58 | 2,02 |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н толщина 0,5 мм | кг | 2 | 3,8 | 2 | 4 |
| По проекту | Дублированные материалы | м2 | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Группа 20	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым

Состав работ:	1. Установка металлического покрытия на отводы. 2. Крепление винтами. 3. Установка покрытия из стеклоцемента на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 4. Крепление винтами или бандажами. 5. Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового. 6. Изготовление покрытий из металла для криволинейных участков трубопроводов. 7. Изготовление бандажной ленты и пряжек. 8. Изготовление и установка диафрагм

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-600 мм, стеклоцементом текстолитовым, толщина изоляционного слоя:

26-20-1		40 мм

26-20-2		60 мм

26-20-3		70 мм

26-20-4		80 мм

26-20-5		100 мм

Таблица 73 - Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-20 1 | 26-20 2 | 26-20 3 | 26-20 4 | 26-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,15 | 24,16 | 24,7 | 25,3 | 26,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,52 | 1,63 | 1,68 | 1,71 | 1,82 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,52 | 1,63 | 1,68 | 1,71 | 1,82 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 1,95 | 2,03 | 2,1 | 2,16 | 2,22 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 73

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-20 1 | 26-20 2 | 26-20 3 | 26-20 4 | 26-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной | т | 0,0033 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0038 | 0,004 |
|  | точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1797 | Сталь листовая оцинкованная, толщина | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | листа 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 17,7 | 19,2 | 20,6 | 21,4 | 23,5 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 |
| По проекту | Стеклоцемент текстолитовый | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

### Группа 21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками

Состав работ:	1. Установку покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.           2. Крепление покрытий.

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками, диаметр трубопровода:

26-21-1		76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-21-2		76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-21-3		76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-21-4		76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-21-5		76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-21-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-21-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-21-8		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-21-9		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

26-21-10	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-21-11	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-21-12	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-21-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-21-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-21-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

26-21-16	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-21-17	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

    - 159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-21-19	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-21-20	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-21-21	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-21-22	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

    - 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Таблица 74 - Группа 21 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-21 1 | 26-21 2 | 26-21 3 | 26-21 4 | 26-21 5 | 26-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,84 | 8,48 | 9,28 | 9,68 | 10,72 | 9,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,59 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,59 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,28 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 1,36 | 1,64 | 1,71 | 2 | 2,3 | 1,9 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Упругие оболочки | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

Таблица 75 - Группа 21 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-21 7 | 26-21 8 | 26-21 9 | 26-21 10 | 26-21 11 | 26-21 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,76 | 10,4 | 10,88 | 11,2 | 12 | 12,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,91 | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,91 | 0,96 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,43 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 2,23 | 2,35 | 2,67 | 3 | 3,45 | 3,87 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,8 | 4,1 |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Упругие оболочки | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00009 | 0,00009 |

Таблица 76 - Группа 21 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-21 13 | 26-21 14 | 26-21 15 | 26-21 16 | 26-21 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,84 | 12,8 | 13,12 | 13,44 | 15,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,85 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,85 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,17 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,57 | 0,55 |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1мм | кг | 3,14 | 3,56 | 3,79 | 4,02 | 4,79 |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8мм | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5мм | кг | 2 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
| По проекту | Упругие оболочки | м2 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00009 | 0,00009 | 0,0001 | 0,00014 |

Таблица 77 - Группа 21 Нормы с 18 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-21 18 | 26-21 19 | 26-21 20 | 26-21 21 | 26-21 22 | 26-21 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,84 | 16,32 | 18,88 | 19,52 | 18,24 | 18,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,25 | 1,22 | 1,44 | 1,54 | 1,57 | 1,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,25 | 1,22 | 1,44 | 1,54 | 1,57 | 1,6 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516-0601 | Лента алюминиевая, марка АД1Н, | кг | 0,6 | 0,64 | - | - | - | - |
|  | толщина 0,8 мм, ширина 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 5,29 | 5,74 | 6,35 | 7,01 | 7,37 | 7,72 |
|  | толщина 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0288 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
|  | толщина 0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517-0289 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, | кг | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
|  | толщина 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Упругие оболочки | м2 | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00014 | 0,00015 | 0,00033 | 0,00034 | 0,00035 | 0,00036 |

### Группа 22	Покрытие изоляции плоских [криволинейных] и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Состав работ:	1. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.         2. Изготовление покрытия.

Измеритель:     10 м2 покрытия

Покрытие изоляции плоских [криволинейных] и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, поверхности:

26-22-1        цилиндрической и плоской

26-22-2        фасонной

26-22-3        шаровой

Таблица 78 - Группа 22 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-22 1 | 26-22 2 | 26-22 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,48 | 52,32 | 43,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 4,1 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,77 | 0,86 | 0,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,77 | 0,86 | 0,9 |
| 270-0134 | Установка для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш-ч | 1,15 | 8,3 | 4,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0239 | Заклепки с полукруглой головкой, диаметр стержня 4 мм, | т | - | - | 0,00036 |
|  | длина 5 мм |  |  |  |  |
| По проекту | Металлические покрытия Метал листовой | м2 | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00015 | 0,00015 | - |

Таблица 78 в редакции изменения №3, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 23	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами

Состав работ:	1. Разметка и нарезка оберточного материала. 2. Обертывание насухо или с промазкой швов, или на битумной мастике. 3. Крепление оберточного материала бандажами.                       4. Промазка швов горячим битумом.

Измеритель:	10 м трубопровода

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами, диаметр трубопровода:

26-23-1		76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-23-2		76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-23-3		76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-23-4		76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-23-5		76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-23-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-23-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-23-8		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-23-9		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-23-10	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-23-11	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-23-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-23-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-23-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-23-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-23-16	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

Таблица 79 - Группа 23 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-23 1 | 26-23 2 | 26-23 3 | 26-23 4 | 26-23 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,07 | 3,52 | 3,84 | 2,88 | 3,34 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,27 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00039 | 0,00046 | 0,00055 | 0,00065 | 0,00075 |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,0017 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0023 | 0,0025 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,00411 | 0,00483 | 0,00546 | 0,00672 | 0,0081 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 |
| По проекту | Рулонные материалы | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Таблица 80 - Группа 23 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-23 6 | 26-23 7 | 26-23 8 | 26-23 9 | 26-23 10 | 26-23 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,32 | 2,91 | 3,17 | 3,62 | 4,08 | 4,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,38 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-3 БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0006 | 0,00065 | 0,00075 | 0,00085 | 0,001 | 0,0011 |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,0024 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0038 |
|  | нормальной точности 0,7х(20-50) мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0062 | 0,0068 | 0,00756 | 0,00882 | 0,0102 | 0,0115 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00007 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00009 | 0,0001 | 0,00011 |
| По проекту | Рулонные материалы | кг | П | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Таблица 81 - Группа 23 Нормы с 12 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-23 12 | 26-23 13 | 26-23 14 | 26-23 15 | 26-23 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4 | 4,48 | 4,96 | 3,71 | 3,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,48 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 270-0132 | Установка для изготовления бандажей, | маш-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | диафрагм, пряжек |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00095 | 0,0011 | 0,00115 | 0,0013 | 0,00145 |
| 111-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х(20-50) мм | т | 0,0035 | 0,0039 | 0,0044 | 0,0048 | 0,0051 |
| 111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0099 | 0,0119 | 0,0125 | 0,0139 | 0,0151 |
| 1113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0001 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 |
| По проекту | Рулонные материалы | кг | П | П | П | П | П |
| По проекту | Пряжки | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

### Группа 24	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Состав работ:	1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища. 2. 0бертывание поверхности изоляции пленкой. 3. Проклейка швов липкой лентой.

Измеритель:	10 м трубопровода

Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой, диаметр трубопровода:

26-24-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-24-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-24-3		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-24-4		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-24-5		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-24-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-24-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 50 мм

26-24-8		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-24-9		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

26-24-10	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-24-11	89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-24-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-24-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-24-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

26-24-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-24-16	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-24-17	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-24-18	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-24-19	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-24-20	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-24-21	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 70 мм

26-24-22	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-24-23	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-24-24	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-24-25	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

Таблица 82 - Группа 24 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-24-1 | 26-24-2 | 26-24-3 | 26-24-4 | 26-24-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,46 | 1,65 | 1,95 | 1,71 | 2,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0113 | Бязь суровая | 10м2 | 0,82 | 0,97 | 1,09 | 1,34 | 1,62 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,46 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П | П | П | П | П |

Таблица 83 - Группа 24 Нормы с 6 по 11

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-24-6 | 26-24-7 | 26-24-8 | 26-24-9 | 26-24-10 | 26-24-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,21 | 1,73 | 1,94 | 2,08 | 2,24 | 2,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0113 | Бязь суровая | 10м2 | 1,24 | 1,37 | 1,51 | 1,64 | 1,76 | 2,04 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,57 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П | П | П | П | П | П |

Таблица 84 - Группа 24 Нормы с 12 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-24-12 | 26-24-13 | 26-24-14 | 26-24-15 | 26-24-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,51 | 2,85 | 3,01 | 3,18 | 2,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0113 | Бязь суровая | 10м2 | 1,97 | 2,23 | 2,37 | 2,5 | 2,77 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,57 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,76 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П | П | П | П | П |

Таблица 85 - Группа 24 Нормы с 17 по 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-24-17 | 26-24-18 | 26-24-19 | 26-24-20 | 26-24-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,82 | 3,09 | 2,74 | 2,9 | 2,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0113 | Бязь суровая | 10м2 | 3,02 | 3,3 | 4,2 | 4,47 | 4,6 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,84 | 0,92 | 0,96 | 1,2 | 1,25 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П | П | П | П | П |

Таблица 86 - Группа 24 Нормы с 22 по 25

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-24-22 | 26-24-23 | 26-24-24 | 26-24-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,09 | 3,26 | 3,42 | 3,62 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0113 | Бязь суровая | 10м2 | 4,7 | 4,99 | 5,25 | 5,5 |
| 111-1683 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 1,3 | 1,35 | 1,48 | 1,48 |
| 111-1720 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П | П | П | П |

### Группа 25	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств на трубопроводах

Состав работ: 1. Изготовление опорных колец. 2. Установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.

Измеритель:   100 м трубопровода

Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода:

26-25-1		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-25-2		до 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

    - до 76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-25-4		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-25-5		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-25-6		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-25-7		89-133 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-25-8		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-25-9		159-273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-25-10	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-25-11	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-25-12	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-25-13	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-25-14	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-25-15	159-273 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-25-16	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 40 мм

26-25-17	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-25-18	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-25-19	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм

26-25-20	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 120 мм

26-25-21	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 140 мм

26-25-22	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 160 мм

26-25-23	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 180 мм

26-25-24	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 200 мм

26-25-25	325-820 мм, толщина изоляционного слоя 220 мм

    - 325-820 мм, толщина изоляционного слоя 240 мм

Таблица 87 - Группа 25 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25-1 | 26-25-2 | 26-25-3 | 26-25-4 | 26-25-5 | 26-25-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95,04 | 125,6 | 156,32 | 143,84 | 174,4 | 204,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1812 | Стальная лента, размеры 2х30 мм | кг | 1,42 | 1,6 | 1,6 | 2,17 | 2,35 | 2,55 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 88 - Группа 25 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25 7 | 26-25 8 | 26-25 9 | 26-25 10 | 26-25 11 | 26-25 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 235,2 | 171,2 | 195,2 | 217,6 | 240 | 264 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего | т | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
|  | назначения [КАОН-1] толщина 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0013 |
|  | назначения оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1812 | Стальная лента, размеры 2х30 мм | кг | 2,73 | - | - | - | 19 | 21 |
| 111-1813 | Стальная лента, размеры 3х30 мм | кг | - | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, | т | 0,0019 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | - | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |

Таблица 89 - Группа 25 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25 13 | 26-25 14 | 26-25 15 | 26-25 16 | 26-25 17 | 26-25 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 286,4 | 308,8 | 332,8 | 164,8 | 177,6 | 190,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
|  | назначения [КАОН-1], толщина 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | - | - | - |
|  | назначения оцинкованная, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 3,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1812 | Стальная лента, размеры 2х30 мм | кг | 23,2 | 25,3 | 27,2 | - | - | - |
| 111-1813 | Стальная лента, размеры 3х30 мм | кг | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 12,9 | 13,8 | 14,6 |

Окончание таблицы 89

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25 13 | 26-25 14 | 26-25 15 | 26-25 16 | 26-25 17 | 26-25 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, | т | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
|  | диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |

Таблица 90 - Группа 25 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25 19 | 26-25 20 | 26-25 21 | 26-25 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 204,8 | 217,6 | 230,4 | 243,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | толщина 2 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1812 | Стальная лента, размеры 2х30 мм | кг | 32,3 | 34,9 | 37,4 | 39,9 |
| 111-1813 | Стальная лента, размеры 3х30 мм | кг | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |

Таблица 91 - Группа 25 Нормы с 23 по 26

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-25 23 | 26-25 24 | 26-25 25 | 26-25 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 256 | 268,8 | 281,6 | 308,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0020 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | толщина 2 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1812 | Стальная лента, размеры 2х30 мм | кг | 42,4 | 44,5 | 47 | 50 |
| 111-1813 | Стальная лента, размеры 3х30 мм | кг | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,5 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| 1110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |

### Группа 26	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла

Состав работ:	1. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 2. Крепление конструкций.

Измеритель:	10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла, диаметр трубопровода:

26-26-1		76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-2		76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-3		89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-4		89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-5		108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-6		108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-7		133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-8		133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-9		159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-10	159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-11	219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-12	219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-13	273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-14	273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов, диаметр трубопровода:

26-26-15	76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-16	76 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-17	89 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

    - 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-19	108 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-20	108 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-21	133 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-22	133 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-23	159 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-24	159 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-25	219 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

26-26-26	219 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

26-26-27	273 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм

    - 273 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм

Таблица 92 - Группа 26 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 1 | 26-26 2 | 26-26 3 | 26-26 4 | 26-26 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,66 | 17,44 | 16,48 | 17,92 | 17,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица 93 - Группа 26 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 6 | 26-26 7 | 26-26 8 | 26-26 9 | 26-26 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,72 | 18,24 | 19,68 | 19,2 | 20,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,7 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н толщина 1 мм | кг | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,16 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица 94 - Группа 26 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 11 | 26-26 12 | 26-26 13 | 26-26 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,28 | 22,88 | 19,84 | 25,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 2,6 | 3,3 | 2,98 | 3,63 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н толщина 1 мм | кг | 1,14 | 1,41 | 1,29 | 1,56 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица 95 - Группа 26 Нормы с 15 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 15 | 26-26 16 | 26-26 17 | 26-26 18 | 26-26 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,78 | 14,06 | 13,47 | 14,34 | 13,9 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0 8 мм | кг | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н толщина 1 мм | кг | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |

Таблица 96 - Группа 26 Нормы с 20 по 24

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 20 | 26-26 21 | 26-26 22 | 26-26 23 | 26-26 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,78 | 14,5 | 15,39 | 15,09 | 15,98 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0 8 мм | кг | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,7 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица 97 - Группа 26 Нормы с 25 по 28

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-26 25 | 26-26 26 | 26-26 27 | 26-26 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,48 | 17,44 | 17,6 | 24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1800 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | кг | 2,6 | 3,3 | 3 | 3,6 |
| 1517-0287 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| По проекту | Оболочка защитная металлическая | шт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем | м3 | П | П | П | П |
| По проекту | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

### Группа 27	Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми изделиями

Состав работ: 1. Изготовление температурных вставок и секторов [нормы 1, 2, 3]. 2. Резка сегментов из плит [норма 3]. 3. Очистка изолируемой поверхности. 4. Изоляция поверхности насухо [с промазкой швов мастикой] и закрепление изделий. 5. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью.

Измеритель:    1 м3

Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми изделиями:

26-27-1        сегментами

26-27-2        скорлупами

26-27-3        сегментами из плит

26-27-4    Изоляция плоских и криволинейных поверхностей известково-кремнеземистыми плитами в два          слоя

Таблица 98 - Группа 27 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-27-1 | 26-27-2 | 26-27-3 | 26-27-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 33,28 | 50,24 | 46,56 | 17,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,5 | 3 | 2,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,00299 | 0,00334 | 0,00476 | - |
| 111-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00021 | 0,00027 | 0,00211 | 0,0029 |
| 111-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | - | - | - | 0,00193 |
| 111-1698 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 0,015 | 0,015 | 0,031 | 0,01 |
| 114-0005-У | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
|  | синтетическом связующем, марка М125 |  |  |  |  |  |
| 114-0104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 2,83 | 3,59 | 2,99 | - |
| 114-0134-У | Сегменты теплоизоляционные известково-кремнеземистые М225 | м3 | 1 | - | - | - |
| 114-0135-У | Скорлупы "Престеплиз" теплоизоляционные | м3 | - | 1 | - | - |
|  | известково-кремнеземистые М450 |  |  |  |  |  |
| 114-0136-У | Сегменты "Престеплиз" теплоизоляционные | м3 | - | - | 1,02 | - |
|  | известково-кремнеземистые М450 |  |  |  |  |  |
| 114-0137-У | Плиты "Престеплиз" теплоизоляционные | м3 | - | - | - | 1,03 |
|  | известково-кремнеземистые М450 |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,0133 | 0,004 |

### Группа 28	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ:	1. Изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса [норма 1]. 2. 0чистка и обезжиривание изолируемой поверхности. 3. Установка шатра, застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывания шпилек [норма 1]. 4. Нанесение изоляции. 5. Установка металлической сетки под штукатурку [норма 1]. 6. Оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой [норма 1]. 7. Окраска эмалью [норма 1]. 8. Сушка асбеста и перлитового песка с просеиванием [нормы 2,3]. 9. Промазка накаркасных штырей минеральным маслом [нормы 2,3]. 10. Защита КИП и оборудования от загрязнения стеклотканью [нормы 2,3].

Измеритель:    1 м3

Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления:

26-28-1        паровых и газовых турбин

26-28-2        котлоагрегатов

26-28-3        вспомогательного оборудования

Таблица 99 - Группа 28 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-28 1 | 26-28 2 | 26-28 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 40,94 | 22,91 | 27,71 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,49 | 13,21 | 14,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,1 | 0,8 | 1,14 |
| 202-0815 | Краны мостовые электрические общего назначения при работе на | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,03 |
|  | монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 50 т |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,8 | - | - |
| 205-0301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 4,78 | 4,11 | 4,53 |
|  | давление 800 кПа [8 ат], подача 6,3 м3/мин |  |  |  |  |
| 205-0800 | Установка аэродинамический для напыления тепловой изоляции | маш-ч | 4,78 | 4,11 | 4,53 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,37 | - | - |
| 270-0140 | Электрокалорифер, производительность 1000 м3/год | маш-ч | 4,78 | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0003 | Асбест хризолитовый, марка П-3-50 | т | 0,11 | 0,12 | 0,072 |
| 111-0007 | Асбест хризолитовый, марка М-5-50 | т | 0,04 | - | - |
| 111-0064 | Ацетилен растворен технический, марка Б | т | 0,055 | - | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,23 | - | - |
| 111-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,00109 | - | - |
| 111-0963 | Сода кальцинирована [натрий углекислый] техническая | т | 0,0009 | 0,0097 | 0,007 |
| 111-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, | т | 0,00006 | - | - |
|  | толщина 0,1 мм |  |  |  |  |
| 111-1314 | Портландцемент общестроительного назначения | т | 0,13 | - | - |
|  | быстротвердеющий, марка 500 |  |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка 342 | т | 0,0004 | - | - |
| 111-1654 | Краска БТ-177, серебристая | т | 0,00066 | . | - |
| 111-1825 | Прокат угловой равнополочный из стали марки 18кп, ширина | т | 0,00235 | - | - |
|  | полок 35-56 мм |  |  |  |  |
| 114-0002-У | Вата минеральная, марка Б | м3 | 0,02 | - | - |
| 114-0099 | Песок перлитовый вспученный, размеры зерен 1,25-5 мм, марка 75 | м3 | 0,5 | 0,55 | 1,18 |
| 114-0104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, толщина 0,2 мм | м2 | П | П | П |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,08 | 0,71 | 0,43 |
| 1113-0008 | Антипирен из нефелина, марка Б | т | 0,015 | 0,017 | 0,0185 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,08 | 0,11 | 0,093 |
| По проекту | Сталь полосовая | т | 0,00138 | - | - |

# 3 Изоляция поверхностей строительных конструкций холодильников теплоизоляционными изделиями

### Группа 29	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности. 2. Распиловка плит. 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель:   1 м3 изоляции

    - Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Таблица 100 - Группа 29 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-29 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,45 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 1,14 |
|  | Материалы |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,07 |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,96 |

### Группа 30	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Состав работ:	1. Подготовка изолируемой поверхности. 2. Распиловка плит. 3. Установка реек каркаса с креплением [нормы 1,3,4]. 4. Разогрев битума. 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции. 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель:     1 м3 изоляции

Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме:

26-30-1        стен и колонн прямоугольных

26-30-2        покрытий и перекрытий сверху

26-30-3        покрытий и перекрытий снизу

26-30-4        перегородок

Таблица 101 - Группа 30 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-30 1 | 26-30 2 | 26-30 3 | 26-30 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,06 | 17,49 | 41,34 | 28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,1 | 1,06 | 1,18 | 1,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,1 | 1,06 | 1,18 | 1,1 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,96 | 0,72 | 1,44 | 0,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0079 | Битумы нефтяные для кровельных мастик, марка | т | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,11 |
|  | БНМ-55/60 |  |  |  |  |  |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованы строительные | т | 0,0039 | - | 0,0039 | 0,0039 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,05 | - | 0,06 | 0,05 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0246 | Дрова разделанные, длина 1 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,11 |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |

### Группа 31	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов "насухо"

Состав работ:	1. Подготовка изолируемой поверхности. 2. Распиловка плит. 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель:    1 м3 изоляции

    - Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов "насухо"

Таблица 102 - Группа 31 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-31 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,93 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,96 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 1,2 |
|  | Материалы |  |  |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | м3 | 1,02 |

### Группа 32        Устройства противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности.   2. Распиловка плит.   3. Укладка   теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель:        1 м3 изоляции

26-32-1 Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Таблица 103 - Группа 32 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-32 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,19 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,07 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,05 |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,97 |

### Группа 33	Теплоизоляция изделиями из пенопласта

Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности. 2. Распиловка плит. 3. Установка реек каркаса с креплением [нормы 1,3,4]. 4. Разогрев битума. 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции. 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель:    1 м3 изоляции

Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме:

26-33-1        стен и колонн прямоугольных

26-33-2        покрытий и перекрытий сверху

26-33-3        покрытий и перекрытий снизу

26-33-4        перегородок

    - Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта  "насухо"

Таблица 104 - Группа 33 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-33 1 | 26-33 2 | 26-33 3 | 26-33 4 | 26-33 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29,07 | 14,83 | 37,66 | 25,92 | 15,15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,56 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,56 | 0,5 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2т] | маш-ч | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,69 | 0,72 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,56 | 0,4 | 0,88 | 0,56 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0079 | Битумы нефтяные для кровельных мастик, марка БНМ-55/60 | т | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | - |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованы строительные | т | 0,0039 | - | 0,0039 | 0,0039 | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,05 | - | 0,06 | 0,05 | - |
| 112-0246 | Дрова разделанные, длина 1 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,07 | - |
| По проекту | Теплоизоляционные изделия | м3 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,02 |

### Группа 34	Установка дверей с тепловой изоляцией

Состав работ:	1. Поперечное перепиливание бруса вручную с разметкой. 2. Антисептирование деревянных конструкций. 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами. 4. Установка обрамления из угловой стали. 5. Конопатка между 	каркасом и стеной. 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню.                    7. Крепление коробки к обвязочным брусьям. 8. Навеска готовых [заводского изготовления] изолированных дверей.

Измеритель:    100 м2 проемов по наружному обводу коробок

Установка дверей с тепловой изоляцией:

26-34-1        в кирпичных перегородках

26-34-2        в кирпичных стенах

Таблица 105 - Группа 34 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-34 1 | 26-34 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 466,03 | 436,46 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,47 | 15,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,47 | 15,71 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 4,4 | 4,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,002 | 0,0018 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 216 | 315 |
| 111-1761 | Рубероид морозостойкий, марка РПМ-300 | м2 | 9,02 | 9,87 |
| 111-1825 | Прокат угловой равнополочный из стали марки 18кп, ширина | т | 0,67 | 0,62 |
|  | полок 35-56 мм |  |  |  |
| 111-1853 | Гвозди оцинкованы строительные | т | 0,0347 | 0,0317 |
| 112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм | м3 | 8,84 | 11,1 |
|  | толщина 100, 125 мм, II сорт |  |  |  |
| 124-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой [в комплекте с шайбами и гайками или без них], поставляемых отдельно | т | 0,165 | 0,149 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,01236 | 0,01272 |
| 1113-0292 | Паста антисептическая | т | 0,005 | 0,007 |

### Группа 35. Окраска изолированных поверхностей

Состав работ :	1. Приготовление окрасочного состава. 2. Подмазка трещин и выбоин. 3. Подклейка ткани.

4. Огрунтовка [норма 1]. 5. Окраска за один раз [нормы 1,3] и за два раза [нормы 2,4,5].

Измеритель:	100 м2 поверхности изоляции

Окраска изолированных поверхностей:

26-35-1      клеевым составом

    - масляным составом

    - силикатным составом

    - лаком

    - битумом

Таблица 106 – Группа 35 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-35 1 | 26-35 2 | 26-35 3 | 26-35 4 | 26-35 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,5 | 22,92 | 18,48 | 38,52 | 58,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,48 |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400л | маш-ч | - | - | - | - | 2,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | - | - | - | 0,3 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,011 | - | - | - | - |
| 111-0387 | Белила густотертые цинковые МА-011-2Н | т | - | 0,02 | - | - | - |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | - | 0,0027 | - | - | - |
| 111-0497 | Лак каменноугольный, марка А | т | - | - | - | 0,01 | - |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,022 | 0,001 | - | - | - |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 3,8 | - | - | - | - |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | - | 0,018 | - | - | - |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | - | - | - | - | 0,095 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | - | - | 0,0002 | 0,0005 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | - | 0,045 | - | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 | - | - | - | - |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,001 | 0,002 | - | - | - |
| 112-0246 | Дрова разделанные, длина 1 м, из сосны, ольхи | мЗ | - | - | - | - | 0,19 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,124 | - | 0,075 | - | - |
| 1113-0043 | Жидкость [ГКЖ-10] | т | - | - | 0,0023 | - | - |
| 1113-0307 | Стекло жидкое калийное | т | - | - | 0,0532 | - | - |

### Группа 36.	Изготовление и приварка штырей или крючьев

Состав работ :	1. Изготовление и приварка штырей или крючьев Измеритель:	100 м2 изолируемой поверхности

26-36-1		Изготовление и приварка штырей или крючьев Таблица 107 – Группа 36 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 26-36 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 |
| 200-0070 | Пресс кривошипный простого действия | маш-ч | 0,87 |
| 204-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 9,2 |
| 270-0133 | Установка отжига проволоки с устройством перемотки | маш-ч | 1,25 |
| 270-0157 | Пресс-ножницы комбинированные | маш-ч | 0,87 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0824 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения, черная, диаметр 6,0-6,5 мм | т | 0,024 |
| 111-1513 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,003 |

(Добавлены группы 35, 36 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	4

2 Изоляция горячих поверхностей	11

Группа 1	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	11

Группа 2	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	12

Группа 3	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	13

Группа 4	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	14

Группа 5	Изоляция трубопроводов изделиями [сегментами] минераловатными на битумном связующем	15

Группа 6	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым	17

Группа 7	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном	17

Группа 8	Изоляция трубопроводов шнурами	17

Группа 9	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими	19

Группа 10	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем,   плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	20

Группа 11	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	22

Группа 12	Изоляция поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными	25

Группа 13	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов	26

Группа 14	Изоляция арматуры и фланцевых соединений матрацами	27

Группа 15	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов   минераловатных прошивных с покрытием листами из оцинкованной стали	28

Группа 16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из алюминиевых сплавов	29

Группа 17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов оцинкованной сталью	31

Группа 18	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом	33

Группа 19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами	35

Группа 20	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	36

Группа 21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками	37

Группа 22	Покрытие изоляции плоских [криволинейных] и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	39

Группа 23	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	39

Группа 24	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	40

Группа 25	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств на трубопроводах	41

Группа 26	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла	43

Группа 27	Изоляция поверхностей трубопроводов известково-кремнеземистыми изделиями	45

Группа 28	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления	46

3 Изоляция поверхностей строительных конструкций холодильников теплоизоляционными изделиями	46

Группа 29	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	46

Группа 30	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	47

Группа 31	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов "насухо"	47

Группа 32        Устройства противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	48

Группа 33	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	48

Группа 34	Установка дверей с тепловой изоляцией	48

Группа 35. Окраска изолированных поверхностей	49

Группа 36.	Изготовление и приварка штырей или крючьев	50

СОДЕРЖАНИЕ	51

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)